ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении генерального плана пгт. Междуреченский

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 года №190-ФЗ, рассмотрев информацию исполняющего обязанности начальника управления градостроительного развития и капитального строительства администрации Кондинского района Б.И. Рудницкого, результаты публичных слушаний, по проекту генерального плана пгт. Междуреченский, руководствуясь уставом Кондинского района, Дума Кондинского района решила:

- Утвердить проект генерального плана пгт. Междуреченский (прилагается).

- Контроль выполнения решения возложить на постоянную комиссию по вопросам промышленности, связи, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, природных ресурсов и торговли Думы Кондинского района (А.А. Кошманов) и заместителя главы Кондинского района по строительству                   О.И. Туганову.

- Решение в изложении опубликовать в газете «Кондинский вестник».

Глава Кондинского района                                       В.Ф. Редикульцев

пгт Междуреченский

29 декабря 2007 года

№ 510

|  | Приложение к решению Думы Кондинского района от 29.12.2007 № 510 |
| --- | --- |

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Федеральное государственное унитарное предприятие УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

коммунального хозяйства

(ФГУП УНИИ КХ)

Генеральный план

(корректировка)

пгт Междуреченский

Кондинского района ХМАО

49-ПР-01-ПЗ

Пояснительная записка Книга I

г. Екатеринбург 2007

Состав проекта

| Наименование | Примечание |
| --- | --- |
| Текстовые материалы. |  |
| Пояснительная записка. | Книга 1 |
| Графические материалы. | Книга 2 |
| Ситуационный план М 1:25000 | 1 лист |
| Генеральный план (основной чертеж) М 1:2000 | 4 листа |
| План* современного использования территории со схемой комплексной оценки территорий М 1:5000 | 2 листа |
| Схема зонирования территорий М 1:5000 | 2 листа |
| Схема транспортной инфраструктуры М 1:10000 | 1 лист |
| Схема инженерной инфраструктуры М 1:5000 | 2 листа |
| Схема благоустройства территории М 1:5000 | 2 листа |

Содержание

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Введение | 6 |
| 2. Природные условия | 8 |
| 2.1 Климат | 8 |
| 2.2 Рельеф и гидрография | 9 |
| 3. Современное состояние | 10 |
| 4. Основные направления экономического развития. Расчет численности населения. | 12 |
| 4.1 Современное положение | 12 |
| 4ft Расчет численности населения | 17 |
| 5. Анализ архитектурно-планировочной ситуации | 19 |
| 6. Функциональное зонирование | 22 |
| 7. Архитектурно-планировочное решение | 29 |
| 7.1 Архитектурно-планировочное решение административно-общественного центра | 29 |
| 7.2 Архитектурно-планировочное решение общественных центров | 33 |
| 7.3 Жилищное строительство | 35 |
| 7.4 Культурно-бытовое обслуживание | 37 |
| 7.5 Зеленые насаждения | 42 |
| 7.6 Улично-дорожная сеть и транспорт | 45 |
| 8. Инженерная подготовка территорий | 49 |
| 8.1 Водоотвод | 49 |
| 8.2 Очистка поверхностных стоков | . 52 |
| 8.3 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления | 52 |
| 9. Инженерное оборудование | 55 |
| 9.1 Водоснабжение | 55 |
| 9.2 Канализация | 59 |
| 9.3 Теплоснабжение | 62 |
| 9.4 Электроснабжение | 63 |
| 10. Мероприятия по охране окружающей среды | 66 |
| 10.1 Характеристика поселка Междуреченский как источника загрязнения окружающей среды | 66 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 10.2 Воздушный бассейн | 67 |
| 10.3 Поверхностные и подземные воды | 69 |
| 10.4 Почвы и растительность | 70 |
| 10.5 Охрана окружающей среды от физических факторов | 72 |
| 10.6 Градостроительные мероприятия, направленные на улучшение окружающей среды | 72 |
| 10.7 Санитарная очистка | 75 |
| 11. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне | 79 |
| 12. Основные технико-экономические мероприятия | 87 |
| Приложения | 90 |

1 Введение.

1.1.	Проект     корректировки     генерального     плана     пгт
Междуреченский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
выполнен на основании договора № 49-ПР от 05.06.06 и по заданию на
разработку      градостроительной      документации      Управления
капитального строительства, архитектурно-планировочного задания
Управления архитектуры и градостроительства Кондинского района.

Заказчик - РМУП «Управление капитального строительства» МО «Кондинский район».

1.2.	При разработке проекта учтены следующие нормативные и
проектные материалы:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ).

-Градостроительный кодекс Ханты-Мансийского автономного округа (от 08.10.99 г. № 63-03).

-Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (от 29.10.2002 г. № 150).

-Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (от 01.07.1998г. РФ РДС 30-201-98).

-СНиП 2.07.01-89*(2000) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (от 30.03.99 г. № 52-ФЗ).

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (от 15 июня 2003г.).

-СанПиН    2.1.5.980-00    «Водоотведение    населенных    мест, санитарная охрана водных объектов» (от 01.01.2001г.).

-СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» (от 01.01.2000г.).

Порядок согласования градостроительной предпроектной и проектной документации с Департаментом градостроительной политики ХМАО (от 30.11.01 № 102-П).

-материалы инвентаризации существующих зданий и сооружений;

1.3.В качестве топографических материалов использована топографическая съемка пгт Междуреченский, выполненная в сентябре 2001 года ЗАО «Дубль-Гео» (г.Екатеринбург).

1.4. Проект разработан на расчетный срок 20 лет, с выделением первой очереди строительства на 5-7 лет. Градостроительный прогноз 30-40 лет.

2 Природные условия

2.1 Климат

Климат района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная с сильными ветрами и метелями. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны — осень и весна - характеризуются поздними весенними и ранними осенними заморозками. Безморозный период очень короткий.

Преобладающие направление ветра в зимний период являются южные, в летний период - северо-западные.

| 1. Климатический район | 1В |
| --- | --- |
| 2. Средняя температура воздуха: январь июль | 19,8°С + 14,9°С |
| 3. Абсолютный минимум и максимум воздуха: январь июль | -49°С + 36°С |
| 4. Среднегодовое количество осадков | 535мм |
| 5. Средняя скорость ветра: январь июль | 3,4м/с 3,5м/с |
| 6. Атмосферные осадки: теплого периода холодного периода | 359мм 107мм |
| 7. Нормативная глубина промерзания грунта | 2,4м |

.2	Рельеф и гидрография

Участок проектирования находится в центральной части Кондинского района. Поселок расположен на высоком правом берегу реки Конды (в районе впадения реки Ах), которая ограничивает поселок севера. Левый берег реки Конда равнинный, с множеством проток и озер. Рельеф поселка в целом - сложный, его территория пересечена оврагами, прибрежная зона требует проведения берегоукрепительных работ. В центральной части поселка наблюдается затруднение водоотвода, из-за необеспеченности минимально необходимых уклонов.

Абсолютные отметки рельефа колеблются от 68,0 (у южной границы поселка) до 37,8 (у уреза воды).

Ноль графика водопоста на реке Конда в поселке 35.00. Уровни максимальные годовые: 1% - 41.94; 2% - 41.60; 5% - 41.0-; 10% - 40.50. уровень ледостава максимальный - 39.43; минимальный 35.56. Минимальные уровни 90% обеспеченности: навигационный - 36.36; летний - 35.80; зимний - 35.80.

2.3	 Инженерно - геологические условия

По данным инженерно-геологических изысканий почвы на территории поселка песчаные, супесчаные, суглинистые.

2.4	Инженерно-строительный анализ территории

Пригодной для освоения является территория за западной границей жилой зоны. Как перспектива развития могут быть рассмотрены земли к югу от границ поселка.

Зонами строительных ограничений являются охранные зоны рельефа (территории, занятые оврагами), трассы воздушных линий электропередач, зоны санитарной охраны нефтепроводов.

Строительство жилых, общественных и производственных зданий рекомендуется вести с применением свайных фундаментов.

3. Современное состояние

3.1	Местоположение и границы проектируемого района
Поселок Междуреченский располагается в центре Кондинского

района и является его административным центром. Территория проектируемого района ограничена с севера судоходной рекой Кондой, с востока - промышленно-коммунальными территориями, с юга и запада -зонами санитарной охраны нефтепроводов.

3.2	Современное использование территорий

Застроенная территория поселка с учетом площадей промышленных, коммунально-складских зон и зон внешнего транспорта составляет 1350га.

Распределение земельных участков по видам использования представлено в таблице 3.2

Таблица 3.2

Современный баланс использования территории

| № п/п | Наименование территории | Всего, га | В % к итогу | На одного жителя, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селитебная территория | 832 | 61,7 |  |
| 1 | Территория жилой застройки | 530 | 39,3 | 419,4 |
| 2 | Территория общественных учреждений | 24 | 1,8 | 15,5 |
| 3 | Территории коммунальных предприятий | 46 | 3,4 | 30,1 |
| 4 | Улицы, площади, дороги | 120 | 8,9 | 78,6 |
| 5 | Территории прочих предприятий | 3 | 0,2 |  |
| 6 | Прочие территории (овраги) | 7 | 0,5 |  |
|  | Внеселитебная территория | 518 | 38,3 |  |
| 7 | Промышленные территории | 455 | 33,7 |  |
| 8 | Коммунально-складские территории | 35 | 2,6 |  |
| 9 | Территории внешнего транспорта | 27 | 2 |  |
|  | ИТОГО | 1350 | 100 |  |

4. Основные направления экономического развития поселка. Расчет населения.

4.1 Современное положение

По своему функциональному типу поселок относится к лесопромышленным. Основные предприятия - лесоперерабатывающие и деревообрабатывающие, именно поэтому основной градообразующей группой являются работники лесопромышленной отрасли.

Кроме этого, градообразующими являются предприятия строительной, нефтяной отраслей, предприятия по обработке пищевых продуктов, обслуживающей группы и предприятия железной дороги.

Распределение градообразующих кадров по занятости на предприятиях поселка представлено в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1

| №п/п | Наименование предприятия | Адрес предприятия | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОАО «Междуреченсклес» | Титова, 26 | 457 |
| 2 | ООО «Сиблессервис» | Осенняя, 1 | 2 |
| 3 | Общество «Югра-экология» | Чапаева, 14а | 31 |
| 4 | МУП РЭС «Энергетик» | Сибирская, 109 | 118 |
| 5 | МУП дом быта «Новая эра» | Титова, 2 | 14 |
| 6 | АООТ «Кондаремонт» |  | 133 |
| 7 | Кондинская ветстанция | Титова, 26 а | 39 |
| 8 | Междуреченский лесхоз | Осенняя, 1 | 66 |
| 9 | Кондинский лесхоз | Таежная, 18 | 45 |
| 10 | ОАО «Кондинское райуправление» | Набережная, 3 | 99 |
| 11 | ОАО «Междуреченский леспромхоз» | Титова, 26 | 82 |
| 12 | ОАО «Конда-флот» | Набережная, 3 | 2 |
| 13 | ЗАО «Междуреченскстрой» | Береговая, 10 | 121 |
| 14 | ЗАО «Кондастройкомплект» | промзона | 17 |
| 15 | ООО «Электросеть строй» | Днепропетровская, 8 | 44 |
| 16 | ООО «Кондинское ДРСУ-8» |  | 9 |
| 17 | ООО «Электромонтажная фирма» | Сибирская, 109 | 9 |
| 18 | ООО «Росичь» | Мусоргского, 10/1 | 80 |
| 19 | ООО «Кондор» |  | 8 |

|  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Спектр» | Береговая, 10 | 4 |
|  | ООО фирма «Строитель» | Набережная, 27/2 | 10 |
|  | ООО «Тюменьстрой» | Мусоргского, 10/1 | 2 |
|  | ООО «Ремстрой» |  | 1 |
|  | ООО «Ирон» | Титова, 17 | 7 |
|  | ООО «Прогресс-Конда» | Свободы, 20/2 | 2 |
|  | ЗАО Кондинский торговый дом | промзона | 26 |
|  | ООО Междуреченское производственно-торговое предприятие | промзона | 63 |
|  | МУП «Северный дом» | Сибирская, 123 | 15 |
|  | МУП «Тепловодоканализация» | Мира, 9 | 217 |
|  | Управление ЖКХ при администрации | Сибирская, 109 | 43 |
|  | Междуреченское МУП ЖКХ | Сибирская, 109 | 184 |
|  | Администрация МО «Кондинский район» | Титова, 21 | 22 |
|  | Междуреченская муниципальная пож. охрана Кондинского р-на | Сибирская, 111 | 63 |
|  | Кондинская пож.часть РФ | Сибирская, 111 | 7 |
|  | ЗАО «Сигнал» | Мкр-н Молодежный | 22 |
|  | Филиал «Кондинсктелеком» |  | 30 |
|  | Кондинское районное управление ФПС | Толстого, 25 | 58 |
|  | ОАО Кондинский КЛПК | Титова, 26 а | 240 |
|  | ЗАО «Брег» | Набережная | 2 |
|  | Центр, муниц. район, больница Кондинского района | Кондинская, 1 | 398 |
|  | Районная ДЮСШкола | Сибирская | 33 |
|  | Филиал окр. ДЮСШ «Олимпийские резервы» | Маяковского, 12 а | 15 |
|  | Госсанэпидемнадзор | Набережная | 10 |
|  | Д/с «Сказка» | 60 лет ВЛКСМ | 85 |
|  | Д/с «Аленушка» | Свободы | 27 |
|  | Д/с «Красная шапочка» | Ленина | 54 |
|  | Д/с «Чебурашка» | Лесная, 10 | 32 |
|  | Междуреченская средняя школа | Сибирская | 205 |
|  | Междуреченская вчерняя школа | Первомайская | 31 |
|  | Учебно-курсовой центр | Сибирская, 47 | 70 |
|  | Центр «Подросток» | Волгоградская, 1 | 59 |
|  | Бухгалтерия Междуреченской территории | Титова, 26 | 7 |
|  | Библиотечная система |  | 9 |
|  | Районный дом культуры | Титова | 25 |
|  | Муз. школа | Толстого, 10 | 16 |

| 1 | 2 | ч | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Район.центр культуры и искусств народов Севера |  | 7 |
| 57 | Районный центр традиц.культуры и досуга |  | 3 |
| 58 | Филиал росгосстрах Тюмень | Маяков с ко го, 4 | 11 |
| 59 | Тюмень-банк | Волгоградская, 12 | 36 |
| 60 | Оперчасть | Центральная, 19 | 2 |
| 61 | Запсибкомбанк | Ленина, 14 | 19 |
| 62 | Расчетно- кассовый центр | Ленина, 14 | 15 |
| 63 | Урайкомбанк | Титова, 26 а | 20 |
| 64 | Отделение казначейства | Мира | 15 |
| 65 | ОАО ОСМК Юрогия-мед | Титова | 7 |
| 66 | Per. отдел-е фонда соц. страхования | Сибирская, 47 | 2 |
| 67 | Комитет по транспорту и связи | Титова, 24 | 3 |
| 68 | Управление образования | Титова, 24 | 19 |
| 69 | Управление культуры | Титова, 19 | 8 |
| 70 | Администрация МО «Кондинский район» | Титова, 21 | 21 |
| 71 | Комитет по управлению имуществом | Титова, 24 | 16 |
| 72 | Дума МО | Титова, 24 | 2 |
| 73 | Кондинское РОВД (муницип) | Днепропетровская | 127 |
| 74 | Инспекция по налогам | Строителей, 2 | 39 |
| 75 | Кондинское РОВД (федер) | Днепропетровская | 102 |
| 76 | Комитет по зем.ресурсам | Титова, 7 | 12 |
| 77 | Департамент службы занятости | Титова, 2 | 13 |
| 78 | Администрация Междуреченской территории | Титова, 26 | 13 |
| 79 | Управление соцобеспечения | Первомайская, 26 | 24 |
| 80 | Охотинспекция | Набережная, 4 | 6 |
| 81 | Комитет по делам МНС | Титова, 26 | 5 |
| 82 | Райкомитет по налогам и финансам | Титова | 11 |
| 83 | Кондинское РОВД (округ) | Днепропетровская | 8 |
| 84 | Регистрационная палата |  | 5 |
| 85 | Инспекция рыбоохраны |  | 9 |
| 86 | Бухгалтерия МО | Титова, 21 | 3 |
| 87 | ГОиЧС | Титова, 21 | 5 |
| 88 | Комитет промышленности и с/х-ва | Титова, 21 | 4 |
| 89 | Комитет по торговле | Титова, 21 | 3 |
| 90 | Комитет по ценам | Титова, 21 | 3 |
| 91 | Архив | Титова, 24 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 92 | Отдел АСУ | Титова, 21 | 3 |
| 93 | Комитет экономики и прогнозирования | Титова, 21 | 3 |
| 94 | Юридическое и правовое упр-е | Титова, 21 | 4 |
| 95 | Спорткомитет |  | 1 |
| 96 | Отдел молодежи |  | 1 |
| 97 | ЗАГС |  | 3 |
| 98 | Ревизионный отдел |  | 3 |
| 99 | Райвоенкомат |  | 24 |
| 100 | Прокуратура |  | 15 |
| 101 | Нарсуд |  | 14 |
| 102 | Фонд соц.поддержки населения |  | 3 |
| 103 | Комитет по недрам |  | 2 |
| 104 | отделение Пенс.фонда |  | 6 |
| 105 | Отдел статистики |  | 6 |
| 106 | Югра -Алкоголь контроль |  | 16 |
| 107 | Инспекция по технадзору |  | 3 |
| 108 | Статистика |  | 1 |
| 109 | Отдел архитектуры |  | 4 |
| 110 | Ассоциация спасения Югры |  | 2 |
| 111 | Мировые судьи |  | 5 |
| 112 | Отдел налоговой полиции |  | 4 |
| ИЗ | Управление капитального строительства | Титова, 24 | 6 |
| 114 | Районное территориальное соцобеспечение | Первомайская, 26 | 114 |
| 115 | ООО фирма «Акватек» |  | 15 |
| 116 | Редация газеты «Кондинские вести» | Набережная, 3 | 4 |
| 117 | Церковь | Мира | 7 |
| 118 | Гидрометеостанция |  | 23 |
| 119 | ООО «Омега» | Ленина, 14 | 5 |
| 120 | Предприятия железнродорожного транспорта |  | 201 |
|  |  |  | 4569 |

Сводные данные по занятости населения в различных отраслях народного хозяйства на момент начала проектирования представлены в таблице 4.1.2

Таблица 4.1.2

| № п/п | Наименование отрасли | Кол-во занятых, чел |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лесная промышленность | 660 |
| 2. | Строительство | 320 |
| 3. | Транспорт | 206 |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 638 |
| 5. | Сельское хозяйство | 140 |
| 6. | Связь | 116 |
| 7. | Торговля | 120 |
| 8. | Здравоохранение | 408 |
| 9. | Народное образование | 610 |
| 10. | Культура | 68 |
| 11. | Финансы и кредиты | 146 |
| 12. | Аппарат управления | 509 |
| 13. | Прочие | 626 |
|  | ИТОГО | 4569 |

Обеспечение населения продуктами сельского хозяйства происходит в основном за счет личных подсобных хозяйств и подсобных хозяйств промпредприятий. Достаточно развита сеть учреждений торговли.

Анализ экономической ситуации показывает, что в настоящее время район имеет неплохой потенциал для развития предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности, достаточные условия для развития предприятий по переработке пищевых продуктов; а наличие таких инфраструктурных элементов, как железная дорога, круглогодичных автодорог ставит поселок в ряд перспективных.

4.2 Расчет численности населения.

Согласно последней переписи населения 1999 года численность населения поселка составила 10 000 человек, на конец 2000 года - 10 300 человек (данные районного комитета по госстатистике). Анализ данных показывает, что рост населения связан в основном с естественным приростом. Динамика возрастной структуры населения района представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Возрастная группа | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети до 6 лет | 19,2 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,5 |
| Дети 7-15 лет | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Трудоспособное население | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| Пенсионеры | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,3 |
| ИТОГО,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

С 1996 года прирост населения достаточно стабилен и составляет ежегодно 200-300 человек. Данные по ежегодному увеличению численности населения указаны в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1

| Год | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,3 |  |

В связи с переводом в 1997 году районного центра в поселок Междуреченский можно предположить и в дальнейшем более бурный по сравнению с предыдущими годами рост населения, связанный с расширением административных функций. Также факторами, влияющими на рост численности населения, являются развитие внешних транспортных связей (строительство автодороги Мортка - Урай) и миграция населения из близлежащих поселков в Междуреченский в связи с его растущей привлекательностью.

Расчет перспективной численности населения поселка произведен методом трудового баланса, в основе которого лежит установление процентных отношений между группами населения, занятого в градообразующих отраслях народного хозяйства, обслуживающих отраслях и несамодеятельным населением.

Трудовая структура населения п. Междуреченский на первую очередь и расчетный срок представлена в таблице 4.2.2

Таблица 4.2.2

|  | Современное | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Занятость населения | состояние |  |  |  |
|  | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % |
| 1. Занято в |  |  |  |  |  |  |
| общественном | 4,4 | 42,7 | 5,4 | 43,0 | 6,6 | 44 |
| производстве Из них: |  |  |  |  |  |  |
| - градообразующая | 1,9 | 18,4 | 2,5 | 20 | 3,3 | 22 |
| группа - обслуживающая | 2,5 | 24,3 | 2,9 | 23 | 3,3 | 22 |
| группа 2. Несамодеятельное | 5,9 | 57,3 | 7,1 | 57,0 | 8,4 | 56,0 |
| население |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 10,3 | 100 | 12,5 | 100 | 15,0 | 100 |

Таким образом, проектом принимается численность населения на первую очередь 12 500 человек, на расчетный срок - 15 000 человек.

5. Анализ архитектурно-планировочной ситуации.

Поселок Междуреченский расположен на высоком живописном берегу в месте слияния рек Ах и Конда. Территория поселка некомпактна, застройка достаточно хаотична. Факторами, отрицательно влияющими на планировочную ситуацию, являются расположенные на территории жилой зоны кладбище и водозабор, а также такие природные ограничения, как овраги.

Развитие поселка началось с освоения прибрежной территории и продолжилось с ростом лесоперерабатывающих предприятий. Новыми шагами в развитии и освоении территорий явилось строительство железной дороги (станция Устье-Аха) и нефтепроводов. При вновь строящихся объектах возводились жилые районы. Таким образом, на сегодняшний день поселок представляет собой конгломерат трех обособленных жилых районов, которые условно можно обозначить как Центральный район, район Железнодорожников и район Нефтяников.

Район Центральный является центром архитектурно-планировочной структуры и самым крупным из всех трех селитебных территорий. Он разбит на кварталы площадью 2,5 - 6,5га. Сетка улиц -прямоугольная. Некоторые улицы (Нагорная, Набережная, Сибирская, пер.Овражный) проложены в соответствии с рельефом.

Жилая застройка - в основном индивидуальные дома с приусадебными участками, только в центре поселка существуют несколько 2-4 этажных жилых домов в капитальном исполнении, а ближе к окраинам - несколько деревянных двухэтажных жилых домов. Жилищный фонд в основном с большой степенью износа, особенно в центре. Характер застройки и инфраструктура культурно-бытовых и общественных учреждений не соответствуют статусу поселка как районного центра.

Поселковый центр сформирован в районе улиц Титова - Толстого — Ленина. Застройка центра велась хаотично и в результате здания общественного, культурного и административного назначения, формирующие поселковый центр, не увязаны между собой по стилю, этажности и т.д. Отсутствует единое композиционное решение поселковой площади. Застройка центра поселка в границах улиц Толстого - Титова - Сибирской решена проектом планировки, выполненном в 2001 году ООО «Проект-Сервис» (г.Екатеринбург).

Район Железнодорожников сформировался у железнодорожной станции «Устье - Аха». Представляет собой обособленную территорию, расположенную к юго-востоку от основной жилой зоны. С юго-запада район ограничен автомобильной трассой Мортка - Междуреченский -Урай. С востока линией отвода железной дороги. Район развивается в южном направлении. Застройка - индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Транспортная связь с Центральным районом осуществляется по улицам Железнодорожников - Сибирская. Инфраструктура учреждений культурно-бытового обслуживания развита слабо.

Район Нефтяников (Новый район) расположен на юго-западе. Из всех трех районов он является самым новым и наиболее динамично развивающимся. Его территория застраивается как индивидуальными домами, так и капитальными домами высотой 3-4 этажа. Развитие застройки возможно на залесенных территориях, расположенных к западу от существующей застройки данного района. Развитие этого района в основном обеспечивает резерв застройки поселка в целом.

Район достаточно компактен, на его территории предусмотрены площади для размещения объектов культурно-бытового обслуживания. Связь с Центральным районом осуществляется по 1 квартальному проезду и ул.Дзержинского.

Территория поселка имеет со всех сторон планировочные ограничения, поэтому резерв жилой зоны невелик. Он реализуется как за счет повышения плотности застройки центра, так и за счет освоения территорий, в настоящее время занятых лесом, к западу от нового района.

Зеленые зоны в центре поселка и центрах планировочных районов отсутствуют, нет организованной зоны отдыха.

Основные   промышленные   и   коммунально-складские   зоны

расположены к юго-востоку от жилой зоны поселка, вблизи железной

4 дороги. Санитарно-защитные зоны промпредприятий от территории

жилой застройки, в основном соответствуют нормативным, но частично

нарушают водоохранную зону.

Наличие таких инфраструктурных компонентов, как железная дорога, автодороги круглогодичного действия, судоходная река Конда обеспечивают перспективу развития поселка.

Анализ градостроительной ситуации обозначил основные проблемы и задачи, подлежащие решению в проекте генерального плана:

ограниченность    территорий    для    нового    жилищного строительства;

- необходимость упорядочения  и  повышения  комфортности
застройки поселка;

- расширение   инфраструктуры   общественных   и   культурно-
бытовых учреждений

- развитие транспортных связей между обособленными районами
поселка;

- организацию благоустроенных зон отдыха;

-	необходимость максимально возможного слияния территорий
обособленных районов поселка.

6. Функциональное зонирование

Проектное решение основывалось на необходимости:

-установления удобных транспортных и функциональных связей между всеми районами поселка;

-организацией в пределах селитебной территории рекреационных пространств на базе природных или искусственно создаваемых факторов (зеленые насаждения, общественные здания и пр.), обеспечивающих визуальные и планировочные связи жилой застройки с функциональными зонами поселка;

-создание компактных селитебных образований с внутренними пешеходными и транспортными (при необходимости) связями с рациональным расположением учреждений обслуживания.

Разработанная планировочная структура поселка состоит из нескольких функциональных зон:

-производственная;

-коммунально-складская;

-жилая;

-административно-общественный центр;

-внешнего транспорта;

-рекреации.

Производственная и коммунально-складская зоны Основная производственная зона находится в восточной части поселка от поселка Железнодорожников до Центрального района. Здесь расположены производственные территории крупнейших предприятий поселка (ОАО «Междуреченскстрой», ООО КЛПК и др.).

Плотность застройки этой территории невелика, поэтому резерв развития промышленных территорий поселка реализуется за счет уплотнения застройки данной зоны.

Согласно Программе развития района здесь вводится в строй рыбоперерабатывающий завод мощность 640 тонн в год (на перспективу 1500 тонн в год), ведется строительство завода по переработке дикоросов мощностью 100 тонн в год, фанерного завода мощностью 200 тыс. кубометров в год. Сюда же в перспективе переносится хлебозавод производительностью 5 тонн в сутки.

Т.к. производственная зона простирается вдоль гостевого маршрута, проектом предусмотрено создание своеобразного «экрана», образованного офисными зданиями и производственными * помещениями, в отделке которых будут применяться современные материалы, придающие зданиям благоприятный вид. Так, на въезде в центральный микрорайон на территории промзоны размещается магазина оптовой торговли и выставочного зала ООО КЛПК.

Грузовые причалы, согласно проекту, выносятся с территории жилой застройки и переносятся за восточную границу основной промзоны к существующему грузовому причалу ООО КЛПК.

Кроме основной промзоны на востоке поселка, на территории жилой зоны находится часть производственной территории ООО КЛПК, представляющая собой склад леса. Такое ее расположение сокращает и без того небольшой резерв селитебной зоны и в перспективе этот участок подлежит выносу в основную промзону.

На стыке жилой и рекреационной зон в северо-западной части поселка расположена территория ИРПа (Иртышского речного пароходства).

За юго-западной границей жилой застройки располагаются производственная база ЛПДС «Конда» (нефтеперекачивающая станция), на территории которой находятся очистные сооружения (в том числе и для нужд поселка).

Согласно проектному решению, для организации производственной базы четырех строительных организаций предусмотрена территория на въезде в поселок с юго-западной стороны, у пересечения железнодорожной ветки с автомагистралью «Урай-Мортка».

Большинство предприятий коммунально-складского комплекса размещаются вблизи территории основной промзоны.

У северо-восточной границы этой промзоны формируется территория базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Здесь в настоящий момент располагаются здания Управление ЖКХ, МУП РЭС, бани и т.д. Неподалеку от базы ЖКХ предполагается строительство котельной, которая будет снабжать теплом жилые и общественные здания Центрального района.

Объектами коммунально-складской зоны, отрицательно влияющими на планировочное развитие поселка, являются водозабор и кладбище, располагающиеся на территории жилой зоны. Согласно проекту, кладбище переносится на Зкм юго-восточнее поселка. Водозабор согласно проведенному мониторингу расширяется на прежнем месте, и вынос его возможен лишь в отдаленной перспективе. Полигон твердых бытовых отходов, в настоящее время расположенный за юго-восточной границей поселковой черты ,подлежит закрытию. Новый полигон ТБО будет устроен в Зкм от существующей юго-восточной границы жилой зоны, за территорией восточной промзоны. При полигоне предусматривается устройство скотомогильника.

Проектным решением размещение основных территорий производственной и коммунальной зон оставлено в существующем виде, т.к. этот вариант взаимного расположения селитебной, коммунальной и производственной зон является оптимальным в условиях сложившейся планировочной структуры. В этом случае коммунально-складская зона будет служить своеобразным буфером между промышленной и жилой зонами, что позволит рационально использовать часть санитарно-защитной зоны ЛПХ.

Жилая зона

Представлена тремя обособленными жилыми районами: Центральным, Железнодорожным и районом Нефтяников (Новый район).

Основная часть застроки - индивидуальные одно-двух квартирные жилые дома с небольшими приусадебными участками (площадью до 12 соток). Наряду с индивидуальной застройкой в поселке существует несколько домов капитального типа.

Сетка улиц в Новом районе - прямоугольная, в Центральном районе некоторые кварталы нарезаны бессистемно, что связано с их расположением в соответствии с рельефом (у склонов оврагов).

Железнодорожный район застраивался хаотично, на его территории до сих пор существуют кварталы жилых вагончиков, которые постепенно заменяются индивидуальными домами.

Проектом предусматривается создание четкой планировочной схемы, в узлах которой формируются общественные центры и подцентры. Основой планировочной структуры будут являться ул. Сибирская, Дзержинского, Титова, Толстого, Ленина, Космонавтов. Улицы, по которым осуществляются связи между подцентрами, выделены трехэтажной застройкой, а центр поселка по периметру застроен четырехэтажными домами.

Проектируемое трех и четырехэтажное жилье позволяет повысить плотность застройки, что немаловажно в существующих территориально стесненных условиях.

Развитие жилой зоны предусмотрено в основном за счет развития территорий к западу от Нового района, строительства 3-х этажного капитального жилья взамен жилья балочного типа в Железнодорожном районе и освоение территорий к северу от района железнодорожников. Проектом также предусмотрено строительство кварталов 3-х этажного жилья для работников системы МВД (в районе водозабора).

На расчетный срок предусмотрено размещение в Центральном, Железнодорожном и районе Нефтяников соответственно 10400, 1600 и 3000 жителей.

На перспективу предусмотрены резервные жилые территории к югу от Центрального района (с учетом выноса промзоны и аэропорта).

Проектом уделено внимание повышению уровня комфортности проживания, созданию санитарно- и шумозащитных зон между территориями промзон, автодорогами, железной дорогой и жилой застройкой.

При проектировании жилой зоны предполагается сохранение существующей планировочной структуры (разбивка на кварталы и взаимно-перпендикулярная сетка улиц). Вновь застраиваемая жилая зона располагается к юго-западу от существующей территории поселка.

Сохраняемая и новая застройка, как правило, усадебного типа, что характерно для северных поселков. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

В целях повышения комфортности проживания предусматривается создание зеленых санитарно-защитных и шумо-защитых зон между территорией промзоны и жилой застройкой.

Административно-общественный центр

Одной из задач проектирования было создание административно-общественного центра поселка.

Общественный центр сформирован в районе улиц Титова-Толстого-Ленина. В этом квартале уже располагается ряд объектов административного, торгового и культурного назначения и несколько ветхих 2-х этажных жилых зданий. Проектом предусмотрено сохранение капитальных общественных зданий и снос ветхих строений.

Зона внешнего транспорта

Большинство объектов этой зоны сосредоточены в восточной и юго-восточной части поселка. К востоку от промзоны находится грузовой причал. Вблизи пассажирской станции «Устье Аха» формируется совместно с автовокзалом транспортно-пересадочный узел. Восточнее вокзала, в районе ликвидируемой застройки ул.Совхозной планируется размещение вертодрома (перенос с сущесвующей площадки). В северной части поселка сохраняются причалы ИРПа и для пассажирских судов с Речным вокзалом.

Зона рекреации

В настоящее время поселок не располагает полноценной системой культурно-спортивных сооружений и организованными зонами отдыха. Исторически сложившимися зонами отдыха являются «Смолокурка» (район ИРПа) и пляж, расположенный в северо-восточной части поселка. Спортивные сооружения поселка представлены спортивной школой и стадионом, расположенным у школы в северо-восточной части поселка.

Живописные овраги и лесной массив, вклинивающийся в жилую зону между Центральным и Новым районами, являются резервом для создания единого рекреационного пространства. Позволяют объединить объекты проведения досуга и спортивные сооружения.

В качестве зон отдыха можно рассматривать исторически сложившееся места (район смолокурки, пляж, сосновый бор), которые предполагаются оборудовать площадками тихого, активного и детского отдыха; а также прогулочную зону, размещаемую проектом вдоль набережной от здания речного вокзала до выезда на пляж.

7. Архитектурно-планировочное решение

Проектные мероприятия предполагают:

-сохранение и развитие существующей планировочной структуры с освоением новых территорий в южном направлении;

-упорядочение    коммунально-складских    и    производственных территорий, расположенных в районах селитьбы;

-улучшение санитарного состояния жилых территорий за счет создания зеленых защитных зон;

-формирование    территорий    общественных    учреждений    и    поселкового центра.

7.1.   Архитектурно-планировочное   решение   административно-общественного центра.

Проектом  планировки  центральной  части  п.Междуреченский предусматривается снос следующих объектов: -дома культуры, -здания пельменной, -детских аттракционов,

-районного центра художественного творчества «Подросток», -здания гостиницы «Конда»,

-здания бывшей котельной и офисного здания МУП «ТВК», -здания управления делами Междуреченской территории, -офисного здания казначейства, -офиса Гостехнадзора,

а также жилых домов (двухквартирные брусчатые дома - 6 шт., брусчатые малосемейные дома - 2 шт, 2 деревянных блочных дома Урайских электросетей, 2-х этажные брусчатые 12-ти квартирные дома -

18 шт.).

На освобождаемой территории согласно проектному решению располагается административно-общественный центр.

Проектом предусматривается создание трех планировочных осей. Первая ось протянулась от реконструируемого здания администрации №1 в меридиональном направлении в сторону ул.Сибирской до колоннады, обрамляющей монументально-декоративную композицию. На этой оси предлагается разместить центральную площадь п.Междуреченский.

Вторая планировочная ось протянулась от ул.Ленина к Православному Храму. Согласно генеральному плану п.Междуреченский предусматривается ее дальнейшее развитие в западном направлении к биатлонному центру.

Третья ось проходит параллельно ул.Ленина от ул.Толстого до пересечения со второй осью.

Существующая в настоящее время небольшая главная площадь поселка складывалась хаотично. Вокруг нее размещались здания, выполненные в разных стилевых решениях и не увязанные между собой по композиции.

Поэтому при организации центральной площади ставилась задача организовать в единый пространственный ансамбль как уже существующие здания, так и новые градостроительные объекты.

С западной стороны площади размещается существующий комплекс торговых и офисных зданий. С восточной стороны - комплекс центра культуры на 550 человек.

С южной стороны площадь здание администрации МО «Кондинский район».

С севера площадь замыкается декоративным фонтаном, находящимся на пересечении двух планировочных осей, и парадной колоннадой на фоне кулис из голубых елей.

Такие же колоннады будут обрамлять площадь с запада и востока, ее также украсят многочисленные цветные, декоративные фонари уличного освещения, голубые ели перед зданием администрации.

Проектом предусматривается плиточное мощение площади и основных пешеходных осей и площадок. В отделке площади будет использоваться мелкоразмерная тротуарная плитка красного цвета со вставками из неполированного и полированного красного и серого гранита, а также плитка бежевого и светло-серого оттенков.

Вдоль пешеходного бульвара по горизонтальной планировочной * оси на участке от декоративного фонтана в направлении ул.Ленина разместится здание (ранее запроектированное) Администрации МО «Кондинский район»; далее Дворец правосудия венчающий вертикальную планировочную ось пешеходной аллеи от ул.Толстого. Далее вдоль ул.Ленина размещаются различные офисные здания: архив, райкомзем, МУП ТВК и другие. Все они вместе со зданием филиала ЗапСибкомбанка и РКЦ формируют общественно-деловую зону центральной части поселка. Ко всем зданиям предусмотрены подъезды, вблизи них размещаются автостоянки.

Другая зона общественного центра поселка - культурно-рекреационная. Она занимает территорию, прилегающую к ул.Толстого. Доминантой является здание Центра культуры с районным центром художественного творчества «Подросток», выходящий основным фасадом на главную площадь. Композиционно связано с ним здание музея, рядом с которым располагаются экспозиционные площадки. Далее вдоль ул.Толстого размещается детское кафе, от которого начинается пешеходная прогулочная аллея с площадками отдыха, декоративными светильниками, окруженная парковой зоной. Здесь же планируется и детский парк.

В западном направлении от декоративного фонтана к Православному Храму вытянется пешеходная аллея, окруженная сквером с продолжением до виадука, соединяющего центральную часть поселка со спортивно-рекреационной зоной.

При организации центральной площади только как пешеходной территории движение транспорта по ул.Титова от Толстого до ул.Свободы предлагается закрыть, а транспортные потоки направить по Ленина и Гагарина, предварительно выполнить их реконструкцию.

Для гармоничной увязки в единый архитектурный ансамбль центральной площади как уже существующих, так и вновь создаваемых объектов предусматривается реконструкция фасадов здания Сбербанка, а также реконструкция здания администрации №2 и администрации № 1 (пристрой соединяется с существующим зданием аркой).

Главная     улица     поселка	ул.Толстого     продолжает

административно-общественную функцию центрального квартала. Здесь уже размещается ряд торговых объектов, строится стоматологическая поликлиника, запроектированы жилые 3-4х этажные здания. Генпланом предлагается сохранение общественно-жилого назначения зданий и дальнейшее развитие этих функций. Вблизи строящейся стоматологической поликлиники проектируется узел связи. Дальше на перекрестке ул.Толстого и Сибирской размещен гостиничный комплекс на 150 мест, как один из главных градостроительных акцентов поселка. Симметрично гостиничному комплексу на другой стороне ул.Толстого проектируется офисное здание (страховые компании). Вместе они как пропилеи, обозначают въезд в центр поселка. На самом пересечении улиц планируется реконструкция транспортно-дорожной сети и

Кольцевая развязка распределит транспортные потоки улиц Толстого, Сибирской, Чехова и реконструированной улицы Лесников. В центре развязки устанавливается монументально-декоративная композиция. Фасады 3-хэтажных жилых блочных домов ул.Толстого реконструируются с использованием эффективного утеплителя типа «Тизол» или «Урса» и обшивкой панелями «Мультиборд» с устройством мансардных этажей. Южная сторона улицы застраивается в основном жилыми зданиями.

7.2 Архитектурно-планировочное решение общественных центров

Железнодорожный вокзал

Поселок является многофункциональным транспортным центром. Поэтому первостепенное значение имеет создание удобных пересадочных узлов. Основные пассажиропотоки сосредоточены в районе вокзала станции «Устье Аха». Проектом предполагается строительство нового здания вокзала на 400 пас/час и автовокзала на 300 пас/час. Они объединяются аркой-переходом, здание вокзала венчает башня с часами. Предполагается постепенное введение в эксплуатацию зданий с целью сохранения на период строительства здания существующего вокзала. Рядом с вокзалом размещаются стоянки индивидуального транспорта и остановка городского автобуса. Здание автовокзала выходит на посадочные площадки автобусов междугороднего сообщения. Через арку с железнодорожного перрона открывается пешеходная площадь. Этот транспортный узел является «воротами» не только поселка, но и всего Кондинского района, поэтому прилегающие к вокзалу территории благоустроены и реконструированы. На ул.Железнодорожников как обрамление площади проектируются гостиница, узел связи со сберкассой, реконструируется здание магазина.

Далее вдоль проезда, перпендикулярного улице, размещены мини-рынок и комбинат бытового обслуживания. Визуальное завершение планировочной оси «перрон - площадь - застройка» проектируемое здание культурно-спортивного комплекса, архитектурные элементы которого могут быть созвучны со зданием вокзала. В настоящее время здесь размещаются хозпостройки индивидуального жилого дома. Проект предусматривает вынос их с этой территории.

Центр активного отдыха

Немаловажное значение для дальнейшего развития поселка может *   иметь создание высокоуровневых спортивных сооружений. Крупный спортивный комплекс проектируется в лесном массиве вблизи ул.Дзержинского перед въездом в микрорайон «Нефтяник». Дворец спорта с бассейном на 75 чел./час (площадь пола 4600м2), стадион и располагаемая неподалеку лыжная база на 95 чел/час (площадь пола 3700м2) соединяются пешеходными дорожками и имеют выход на освещенную биатлонную трассу. Виадук соединяет их с гостиницей (реконструируемое здание существующей лыжной базы). Предусматривается максимальное сохранение природных ландшафтов. Объемно-планировочное решение Дворца спорта принимается в комплексе со зданием Центра социального обслуживания населения на 70 мест, находящегося на другой стороне ул.Дзержинского.

7.3. Жилищное строительство

Существующая жилая застройка достаточно разнообразна: 2-4х этажные дома в капитальном исполнении, многоквартирные и двухквартирные деревянные дома, усадебная застройка. Наибольший процент жилья выполнен одноэтажными 1 -4-х квартирными деревянными домами усадебного типа. Размеры приусадебных участков от 0,06 до 0,15га. Ветхий жилой фонд находится в основном центре поселка. Индивидуальные дома строящиеся на территории Нового и Железнодорожного районов имеют капитальное исполнение.

По данным БТИ, на начало 2006 года площадь жилищного фонда составляла 165910м2, в том числе 128600м2 - частный жилищный фонд, 36310м2 муниципальный. Число ветхих жилых домов - 159 единиц (общая площадь - 24570м2).

Согласно проектным решениям, кварталы нового жилья или трассы вновь прокладываемых в существующей застройке улиц будут проходить с учетом сноса только ветхого жилья или деревянных жилых домов со значительным процентом износа. Учитывая сложившиеся потребности населения, пожелания заказчика, проектом предусмотрено два типа проектируемой жилой застройки: многоквартирная Зх-4х этажная и усадебная.

Динамика жилищного фонда представлена в таблице 7.3.

Таблица 7.3

| Этажн ость | Существ ующий | Убыль ж/фонда | Сохраняе мый | Новое строительство | Проектный ж/фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ж/фонд, тыс. м2 | тыс. м2 | ж/фонд, тыс.м2 | Тыс.м2 | В %% к итогу | Тыс. м2 | В %% к итогу |
| 1эт. | 102,98 | 6,82 | 96,16 | 62,14 | 20,7 | 158,3 | 52,7 |
| 2-4эт. | 62,93 | 17,75 | 44,18 | 97,52 | 29,5 | 141,7 | 47,3 |
| итого | 165,91 | 24,57 | 141,34 | 159,66 | 53,2 | 300,0 | 100 |

При коэффициенте семейственности по району 3,5 человека потребное количество квартир на расчетный срок составит 4286.

Так как рост жилой зоны поселка ограничен со всех сторон, особенно в Центральном районе, то резерв его развития реализуется за счет повышения плотности застройки. Территория поселкового общественного центра по периметру обрамлена трех — четырехэтажной застройкой. Помимо чисто функционального значения - уплотнения застройки, это позволит визуально выделить зону центра и обозначить оси, на которых строится планировочная схема. При организации нового  жилья создаются относительно замкнутые жилые группы с внутренним дворовым пространством, это связано со стремлением выделить пешеходные пространства, полностью изолированные от транспорта и обеспечивающие более высокую степень комфортности проживания в условиях Севера.

Секционное строительство предусматривается в кирпичном варианте с подъездами, имеющими выход и на жилую улицу и внутрь двора. В этом типе застройки размещены преимущественно одно-и двухкомнатные квартиры, в угловых секциях - и трехкомнатные.

Третий этаж может иметь мансардную крышу с развитием квартиры в двух уровнях.

Новая застройка периферийных кварталов предусмотрена в основном индивидуальными жилыми домами из кирпича. Выбывающие из жилищного фонда ветхие жилые дома постепенно заменяются на кирпичные. При домах предусмотрены приусадебные участки размерами до 0,25га размещенными на них хозяйственными постройками. В состав хозпостроек включаются помещения для скота и птицы, хранения кормов, топлива, инвентаря, а также гаражи для личного автотранспорта.

По решению администрации, небольшие земельные участки, ранее занимаемые двухквартирными домами, передаются под строительство одноквартирных домов с целью приведения размеров приусадебных участков к нормативным (0,12га). Объем усадебного жилищного строительства может быть выше указанного, т.к. размер дома зависит от возможностей и желания индивидуального застройщика. Строительство нового жилья предусматривается с обеспечением всеми видами инженерного благоустройства (теплоснабжение водопровод, канализация).

На перспективу для развития жилой зоны рассматриваются земли к югу от существующей застроенной зоны, на месте лесосклада ООО «КЛПК», для аэродрома предусмотрена новая площадка.

7.4 Культурно-бытовое обслуживание

В настоящее время основная часть учреждений системы культурно-бытового обслуживания располагается в деревянных зданиях со значительным процентом износа, морально и эстетически не соответствующих своему назначению и статусу поселка, как районного центра.

Обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания представлена в таблице 7.4

Таблица 7.4

| № п/ п | Наименование учреждения | Ед. изм | Рекоменд. по СНиП на сущ. население | Фактически имеется | Обеспеч енность к норме,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 2034 | 588 | 28,9 |
| 2 | Общеобразовате льные школы | мест | 2034 | 1234 | 60,6 |
| 3 | Больницы | коек | по заданию на проектирован ие | 206 |  |
| 4 | Клубы и дома культуры | мест | 1582 | 782 | 49,0 |
| 5 | Отделения связи | объект | 2 | 1 | 50,0 |
| 6 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 416 | 206 | 49,5 |
| 7 | Библиотеки | тыс. томов | 39,6 | 30,5 | 30,5 |
| 8 | Гостиницы | мест | 52 | 104 | 50,0 |
| 9 | Комбинаты бытового обслуживания | 1 пр. рабочий и приемщик | 102 | 14 | 13,7 |
| 10 | Бани | мест | 52 | 125 | 210,0 |
| 11 | Спортивные сооружения | м2. площади пола | 904 | 1510 | 167,0 |

С учетом ранее запроектированных учреждений системы культурно-бытового обслуживания поселок нуждается в детских дошкольных учреждениях, т.к. существующие переполнены, либо располагаются в зданиях со значительным процентом износа.

Т.к. проектом предусмотрена перепланировка центра и некоторых окраинных, хаотично застроенных периферийных районов, два деревянных детских сада попадают под снос, что усугубляет ситуацию с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях.

Под снос попадает д/с «Аленушка» по ул. Свободы (55 мест) и д/с «Чебурашка» в районе ИРПа (74 места). Сохраняются два детских сада, в настоящее время расположенных в капитальных зданиях. Это д/с на 220 мест по ул. 60 лет ВЛКСМ и д/с «Красная шапочка» на 116 мест по ул. Ленина.

В дополнение к сохраняемым детским садам согласно расчету необходимо еще 800 мест. Для этого проектом предусмотрено строительство д/с на 220 мест в районе ИРПа на месте сносимого, размещение детского сада на 200 мест в недостроенном здании в районе 1 ул. Луначарского - Лесников, д/с на 140 мест в Новом районе (дополнительно планируется строительство д/с на 60 мест на резервных землях Нового района) и д/с на 160 мест в районе Железнодорожников.

На сегодняшний день потребность в общеобразовательных школах удовлетворена, но на перспективу будет необходимо разместить еще 800 мест. Для реализации этой задачи проектом предусмотрено строительство школы в новом районе на 400 и 80 учащихся и неполная средняя школа на 160 учащихся в Железнодорожном районе. При расчете необходимого количества мест учтено существование вечерне-заочной школы на 100 учащихся.

Потребность в спортивных сооружениях реализуется в основном за счет строительства спортивно-оздоровительного центра, где будет существовать и стадион, и площадки для занятий различными видами спорта, бассейн, лыжная база, гостиничный и развлекательный комплекс.

Функции развлекательного центра сохраняет «Рондо», расположенный на ул. Первомайской. Согласно проекту, площадь вокруг него расширяется, строится новый торговый центр, молодежное кафе, организуется парк с выходом на смотровую площадку у реки.

В районе ул. Дзержинского формируется комплекс зданий системы МВД: реконструируемое здание ОВД, проектируемые здания пожарного депо, военкомата и военно-спортивного клуба. К комплексу этих зданий примыкает жилой квартал для работников указанных учреждений.

С получением статуса районного центра поселок начал бурно развиваться. В случае реализации программы развития района и строительства в поселке новых объектов промышленности и культурно-бытового обслуживания в перспективе можно ожидать значительный приток рабочей силы, административных кадров, а при строительстве спортивно-оздоровительного центра - спортсменов и туристов.

Таким образом, возникает необходимость строительства кемпингов и гостиниц, что предусмотрено проектом. Крупный гостиничный комплекс располагается в районе ул. Сибирской -Толстого, кемпинг строится на въезде в поселок со стороны Железнодорожного района у магистрали «Урай - Мортка», второй - у выезда на эту магистраль по ул. Дзержинского и третий - в зеленой зоне у реки на северной окраине поселка. Первые два кемпинга оборудованы АЗС и станциями технического обслуживания.

Расширяются внешние связи поселка. Для обеспечения их развития на набережной строится здание речного вокзала на 300м2, в Железнодорожном районе предусматривается строительство автовокзала на 200 мест и железнодорожного вокзала на 400 мест.

Учреждения культурно-бытового обслуживания на территории поселка запроектированы согласно архитектурно-планировочному заданию и программе развития Кондинского района, расчет потребных предприятий обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиПа 2.07.09-89* (2000).

Перечень проектируемых объектов приведен в таблице 7.4.

Таблица 7.4

| № и/и | Наименование учреждения | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 800 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 640 |
| 3 | Медицинские учреждения | посещ/смену | 40 |
| 4 | Клубы и дома культуры | мест | 400 |
| 5 | Отделения связи | объект | 2 |
| 6 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 280 |
| 7 | Библиотеки | тыс. томов | 5 |
| 8 | Гостиницы | мест | 160 |
| 9 | Комбинаты бытового обслуживания | 1 пр. рабочий и приемщик | 80 |
| 10 | Бани | мест | 20 |
| 11 | Спортивные сооружения | м2. площади пола | 12300 |

Вновь строящиеся административные и общественные здания предусмотрены в кирпичном исполнении, снабжены подъездами для транспорта и оборудованы гостевыми автостоянками, этажность зданий уточняется на стадии рабочего проектирования. Вместимость объектов обслуживания, не указанная заказчиком, принята ориентировочно и подлежит уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

7.5. Зеленые насаждения

По своему функциональному признаку зеленые насаждения делятся на следующие группы:

-общего пользования

-ограниченного пользования

-специального назначения.

Зеленые насаждения, входящие в состав современного населенного пункта, являются неотъемлемой частью, формирующей его облик, улучшающей экологическую обстановку, повышающей уровень санитарно-гигиенических условий жизни людей.

Большинство зеленых насаждений на территории поселка - это сохраненные участки лесных массивов. Основная их часть расположена вдоль южного берега озера, остальные в центральном и юго-восточном районах поселка. С южной и юго-восточной сторон к поселку примыкают участки лесных массивов.

Участки зеленых насаждений ограниченного пользования имеются на территориях детского сада, школы, больницы. Организованное озеленение улиц практически отсутствует.

Проектное решение предполагает сохранение существующих зеленых насаждений, особенно естественных лесных массивов. Все планируемые здания, сооружения, проезды, дороги размещаются без нарушения природных ландшафтов. Исключение составляет храм-часовня, размещение которого в лесном массиве на высоком берегу озера влечет незначительную вырубку деревьев.

Для организации насаждений общего пользования создаются скверы в районе поселкового центра, в местах кратковременного отдыха людей (вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса, храма-часовни, других учреждений).

Значительные объемы озеленения планируются в зонах отдыха. Дендрологическое оформление этих зон рекомендуется выполнять свободно стоящими группами кустарников и высокорастущих деревьев.

Рядовая посадка деревьев возможна в качестве обрамления сквера и участков общественных учреждений, а так же на пешеходных аллеях и бульварах.

Насаждения ограниченного пользования выполнены в виде живой изгороди из кустарника, высаженной вдоль ограждений участков школ и детских садов.

К насаждениям ограниченного пользования относится сквер, сформированный на территории больничного комплекса. На участках детских садов, школ, больницы рекомендуется высаживать декоративные плодово-ягодные и вьющиеся растения неколючих пород.

Проектом уделено внимание созданию зеленых шумо - и санитарно-защитных зон вдоль коммунально-складских зон. Ширина этих зон может быть различной в зависимости от сложившейся планировочной ситуации. Проектируемые защитные полосы создаются из 2-3 летних саженцев древесных и кустарниковых пород.

Зеленые насаждения в жилой застройке - не только элемент благоустройства, но и защита домов от пыли, шума и ветра, что особенно актуально в условиях Севера. Проектом предусмотрена рядовая посадка зелени вдоль проезжих частей улиц. Для этих целей используют высокорастущие деревья с широкой кроной и кустарники.

Перечень проектируемых зеленых устройств приведен в таблице 7.5.

Таблица 7.5

| № п/п | Наименование зеленых устройств | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общего пользования, в том числе | 123,8 |
|  | лесные массивы парки и скверы |  |
| 2 | Ограниченного пользования, в том числе | 4,2 |
|  | территории больничного городка территории школ и детских садов |  |
| 3 - | Специального назначения, в том числе | 12,3 |
|  | санитарно-защитные зоны озеленение улиц |  |
| ИТОГО | 139,3 |

Для зеленого строительства рекомендуется использование местных пород деревьев и кустарников:

Деревья:

Береза бородавчатая Береза пушистая Ель сибирская Лиственница сибирская Рябина сибирская

Кустарники:

Боярышник кроваво-красный

Шиповник иглистый

Ольха серая

Ива прутовидная

Снежноягодник

Можжевельник

Жимолость

Калина

Сирень

7.6 Улично-дорожная сеть и транспорт

Транспортная схема.

Система улиц поселка - прямоугольная. Благоустройство выполнено на элементарном уровне. Покрытие из железобетонных плит или асфальтобетона имеют центральные улицы. Остальные улицы имеют естественное песчаное или щебеночное основание, которое изредка профилируется. Вдоль некоторых улиц в местах движения пешеходов проложены деревянные или асфальтобетонные тротуары. Ширина улиц в красных линиях - от 14 до 30 м.

При разработке проектного решения учитывалась сложившаяся система улично-дорожной сети, обеспечение удобных и безопасных пешеходных связей.

Улицы поселка делятся на главные, основные и второстепенные.

Главная улица - Толстого. Основными являются Сибирская -Первомайская, Дзержинского, Лесников - Космонавтов и Титова -Гагарина. По этим улицам осуществляется связь жилых районов поселка между собой и общественным центром.

Ул. Толстого

Центральная улица, соединяет между собой ул. Сибирскую и Титова, пропускает основные потоки общественного транспорта по зоне поселкового центра.

Ул. Сибирская

Ул. Сибирская и ее продолжение - ул. Первомайская соединяют Центральный и Железнодорожный районы ,проходя вдоль восточной промзоны. По ул. Сибирской также осуществляется выход на автомагистраль «Урай - Мортка», а по ул. Первомайской - выход в зону отдыха и на поселковую дорогу - выезд из поселка.

Ул. Дзержинского

По ней (и ее продолжению в районе Нефтянник) осуществляется связь Центрального и Нового районов, а также выход в зону отдыха (к спортивно-оздоровительному комплексу).

Ул. Титова - Гагарина

Эти улицы замыкают ул. Сибирскую, Первомайскую, Дзержинского и Толстого в единую систему. Кроме этого по ней предусмотрен выезд на а/дорогу «Урай - Мортка». По ул. Титова происходит выход к южным промтерриториям, по ул. Гагарина направляется основной транспортный поток в результате того, что площадь становится пешеходной зоной.

Главная и основные улицы имеют ширину в красных линиях от 25 до 35 м в зависимости от сложившейся застройки.

По улицам Глинки, Луначарского, Республики - Маяковского осуществляется связь внутри жилых территорий и связь с основными улицами. Их ширина в красных линиях - до 25 м.

По главным и основным улицам движутся основные потоки легкого и общественного транспорта.

Проектом     предлагается	расширение     ул.Титова     от

ул.Дзержинского до ул.Толстого до 7,0м, с устройством тротуаров с плиточным мощением шириной 2,25м. Ширина ул.Толстого сохранится по всей длине от Титова до Сибирской, а на участке от Титова до Гагарина она расширяется до 7,5м. вдоль всей улицы выполняется тротуар шириной 3,0м. До 7,0м расширяются улицы Ленина и Гагарина с устройством тортуаров шириной 1,5 и 2,25м.

Ширина ул.Сибирской сохраняется от ул.Толстого до здания школы с расширением до 8,5м в сторону ул.Гагарина, с устройством тротуаров 2,25 ■*■ 3,0м. на участке от Титова до школы тротуар выполняется с плиточным мощением с устройством площадок отдыха.

Для безопасного движения пешеходов организованы наземные пешеходные переходы на перекрестках и подземный на перекрестке Толстого-Ленина.

Для пассажирских перевозок в районе сохраняется автобус, движение которого предлагается организовать по магистральным улицам. В местах остановок общественного транспорта проектом предлагается размещение остановочных павильонов.

Движение грузовых транзитных потоков направляется по поселковым дорогам и дорогам коммунально-складских зон.

В центре поселка принят бордюрный профиль улиц с устройством закрытой системы ливневой канализации, остальные улицы разработаны с кюветным профилем. Ширина улиц принята в зависимости от сложившейся застройки от 15 до 35 метров ,улицы новой застройки имеют ширину от 20 и 25 метров. Ширина проезжей части - 7-8 метров.

Важное место в проекте уделено пешеходным связям. Для удобства движения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,5 - 3,0 м с усовершенствованными покрытиями.

Центр поселка представляет собой пешеходную зону, которая посредством бульвара связывается с рекреационной зоной. Бульвар представляет собой сеть пешеходных мощеных дорожек.

Пешеходная зона также предусмотрена вдоль запроектированной рекреационной зоны для связи спортивных, культурных и досуговых зон.

Гаражи и стоянки автомобильного транспорта

Уровень автомобилизации на первую очередь принят 150 автомобилей на 1000 жителей, а на расчетный срок - 180 единиц на 1000 жителей. Т.о количество автомобилей на первую очередь составит 1850 единиц, на расчетный срок - 2700 единиц. Гаражи для хранения индивидуального транспорта располагаются в основном на приусадебных территориях.

Для временного хранения автотранспорта у общественных зданий предусмотрены стоянки. Расчет площади стоянок производится, исходя из вместимости 70% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Размер земельного участка для одного автомобиля принят 25м2. Таким образом, площадь стоянок на первую очередь составит 4,6га, на расчетный срок - 6,75га.

При разработке проектных решений учитывалась сложившаяся система улично-дорожной сети, обеспечение удобных и безопасных исходных и автомобильных связей.

8 Инженерная подготовка территории

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями местности, а так же с учетом планировочного решения, схемой инженерной подготовки предусмотрен комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагополучных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории.

Инженерная подготовка территории п.Междуреченский достаточно сложна и включает в себя комплекс следующих мероприятий

- организацию поверхностного водоотвода;

- очистку поверхностных стоков;

- защиту территории от затопления и подтопления;

- благоустройство овражной сети;

- берегоукрепление.

8.1 Водоотвод

В настоящее время водоотвод с территории поселка частично организован в центральном районе поселка. На участках улиц Сибирской, Ленина, Дзержинского, Титова и Гагарина проложены ливневая канализация и железобетонные лотки. Очистка поверхностных стоков не производится. На остальной территории поселка водоотвод предусмотрен по канавам и кюветам или не организован.

Проектом предусмотрено создание комбинированной системы водоотвода, при которой центр поселка будет оборудован закрытой системой ливневой канализации (согласно схеме водоотвода, разработанной проектом планировки центральной части п.Междуреченский, выполненного ООО «Проект-Сервис» в 2001 году).

Периферийные районы сохранят открытую систему водоотвода. Организация поверхностного стока предусмотрена путем поверхностной планировки и устройства водостоков.

Учитывая сложный рельеф местности и наличие на территории поселка оврагов, проектом предусмотрена разбивка территории на несколько водосборных бассейнов.

Бассейн № 1 - самый крупный - тальвег оврага, простирающегося между Новым и Центральным районами, и выходящего своим устьем к реке.

Он оборудован локальными очистными сооружениями и собирает поверхностные стоки с территории Нового района и западной части Центрального.

Бассейн № 2 - тальвег оврага с восточной стороны Центрального района. Этот бассейн собирает стоки с центральной и восточной территории Центрального района, а также от больничного городка и соседних с ним жилых кварталов (ул.Матросова, Чехова, Таежная и т.д.).

Вода по системе канав, кюветов и водоперепусков отправляется за границу восточной промзоны и далее в протоку большая речка без предварительной очистки, т.к. фильтрация происходит на заболоченных почвах перед протокой.

Бассейн № 3 - небольшой по площади, собирает стоки с ул. Нагорной, Хуторской, от пришкольной территории. Проходит по тальвегу с оврага в северо-восточной части поселка. Оборудован локальными очистными сооружениями.

Бассейн № 4 - собирает стоки с территории Железнодорожного района. С помощью системы открытого водоотвода стоки переправляются к железнодорожной насыпи, откуда по существующей водоперепускной трубе идут на КОС (городские очистные сооружения), откуда после очистки сбрасываются в протоку Большая речка.

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей и устройство водоотводящих канав и кюветов.

Планировка территорий внутри проектируемых кварталов предусмотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от них на прилегающие улицы и проезды.

Минимальные продольные уклоны и проездов приняты 0,4%. Конструкции покрытий улиц, проездов, тротуаров - капитальные, асфальтобетонные.

Уклон площадки в целом - с юго-востока на северо-запад, в сторону реки. Абсолютные отметки меняются от 68,0 до 37,8 (у уреза воды).

Рельеф площадки проектирования ровный, уклоны местами не достигают минимальных, поэтому обеспечение водоотвода с территории затруднено.

Общая протяженность водоотводных сооружений составляет 48,44км.

8.2	Очистка поверхностных стоков.

Т.к качество поверхностных сточных вод не соответствует нормативным, проектом предусмотрена система их очистки.

Для этого предусмотрены локальные очистные сооружения типа регулярно очищаемых колодцев-отстойников и прудов-отстойников, которые запроектированы в зеленых зонах в соответствии с рельефом прилегающих территорий.

На очистных сооружениях принята механическая очистка стоков, отстаивание и фильтрование. Для задерживания плавучих * нефтепродуктов на очистных сооружениях предусмотрены специальные отсеки масло-нефтеуловители. Для задерживания мусора перед быстротоками устраиваются специальные решетки, очистка которых производится после каждого дождя вручную.

8.3	Инженерная защита территории от затопления и подтопления
В проекте предусматривается:

-предупреждение опасных размывов русла, берегов, а также участков сопряжения защитных сооружений с неукрепленным берегом, вызываемых стеснением водотока защитными дамбами и береговыми укреплениями;

-сохранение вокруг оставляемых на защищаемой территории водоемов древесно-кустарниковой и луговой растительности, лесонасаждений;

-осуществление на защищаемой территории комплекса агротехнических, луго-лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий по борьбе с водной эрозией;

-организацию поверхностного стока в гидрографическую сеть или в водоприемники. При этом перехват и отвод поверхностных вод следует осуществлять применением ограждающих обвалований в сочетании с нагорными каналами.

Защита территории предусматривается к северу от существующего района Железнодорожников. При осуществлении искусственного повышения поверхности территории необходимо обеспечивать условия естественного дренирования подземных вод. По тальвегам засыпаемых или замываемых оврагов и балок следует прокладывать дренажи, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами. В выборе системы дренажных сооружений следует учесть:

-форму и размер территории;

-характер движения грунтовых вод;

-геологическое строение, фильтрационные свойства и емкостные характеристики водоносных пластов;

-область распространения водоносных слоев с учетом условий питания и разгрузки подземных вод.

8.4 Благоустройство овражной сети

При отводе поверхностных стоков с территории поселка основными полосами стока являются тальвеги оврагов.

Для того, чтобы предупредить их дальнейшее разрастание, проектом предусматривается облицовка их склонов и дна неразмывающимися материалами, устройство железобетонных лотков для приема стоков, устройства-гасителей скорости сточных вод.

Запрещается распахивать склоны оврагов и вырубать растительность на них.

8.5 Берегоукрепление

Проектом предусмотрено проведение берегоукрепительных мероприятий. В настоящее время уже начато проведение берегоукрепительных работ от территории ИРПа до Речного вокзала по проекту ОАО «Сибречпроект» г.Новосибирск. Следующий этап берегоукрепительных работ - от района Речного вокзала до съезда на пляж.

В состав этих работ входит, согласно проекту, укрепление прибрежной полосы с помощью железобетонных плит или природного  камня, а также оборудование набережной.

9. Инженерное оборудование

На начало проектирования инженерными сетями в полном объеме обеспечены общественные здания в центральной части поселка и жилые многоквартирные дома в капитальном исполнении. Централизованных систем теплоснабжения и канализации не существует.

Разработка проектных решений выполнялась с учетом
материалов «Генеральной схемы инженерного обеспечения
п. Междуреченский	Кондинского	района»	(ЗАО

«Сибгипрокоммунэнерго, 2002г.)

9Л Водоснабжение

В настоящее время поселок имеет централизованную систему водоснабжения. В качестве источников используются подземные воды.

Центральный район

Водозабор располагает шестью эксплуатируемыми скважинами и одной резервной. Перед подачей потребителю вода проходит обезжелезивание на станции мощностью 1000м3/сут. На площадке размещены два резервуара, емкостью по 500м3 каждый.

Новый район

На площадке водозабора имеются две скважины и станция обезжелезивания. Производительность узла - 400м7сут.

Железнодорожный район

Водозабор осуществляется из трех скважин. Мощность станции обезжелезивания 200м3/сут. Кроме этого имеются два резервуара по 100м3.

Проектное решение

Расчет водопотребления выполнен с учетом хозяйственно -питьевых нужд населения, потребностей предприятий, пожаротушения и полив проездов и газонов.

Расход воды на пожаротушение Количество одновременных пожаров - 2; Расход воды на наружное пожаротушение - 15л/с; Расход воды на внутреннее пожаротушение - 2,5 и Юл/с; Продолжительность пожара - 3 часа.

(15х2+2,5+10)х3600хЗ=459м3/сут

Показатели водопотребления представлены в таблице 9.1

Таблица 9.1

| п/п | Наименование потребителей | Норма потребления, л/сутки | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | Расход, м3/сутки | Кол-во человек | Расход, м3/сутки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 300 | 3500 | 1050 |  |  |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и системой централизов. ГВС | 250 | 9000 | 2250 | 15000 | 3750 |
|  | Всего по жилому фонду |  |  | 3300 |  | 3750 |
| 3 | Предприятия |  |  | 330 |  | 375 |
| 4 | Неучтенные расходы |  |  | 363 |  | 413 |
| 5 | Пожаротушение |  |  | 459 |  | 459 |
| Итого |  |  | 4452 |  | 4997 |

Расход воды на полив территории составит 625м3/сут на 1 очередь и 750м3/сут - на расчетный срок.

В теплое время года забор воды для пожаротушения и полива может производиться из р. Конды. Пожаротушение промышленной и коммунальной зон предусматривается индивидуально по предприятиям.

Для покрытия расходов водопотребления рассматривалось два варианта увеличения производительности системы водоснабжения.

I	вариант - развитие  Центрального  водозаборного  узла  с
производительности до 5000м3/сут.

II	вариант   -   реконструкция   и   расширение   всех   трех
существующих водозаборов.

На основании технико-экономического сравнения вариантов, а так же с учетом затрудненности обеспечения зон санитарной охраны для водозаборов «Нефтяник-2» и ж/д станции «Устье-Аха», был принят первый вариант.

Проект реконструкции Центрального водозабора выполнялся ГУП «Сибгпрокоммунводоканал» (г.Новосибирск). В ходе работ была поведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод Центрального водозаборного участка.

В гидро-геологическом отношении участок представляет собой верхнюю часть водонапорной системы Тобольского артезианского бассейна, где развит куртамышский водоносный комплекс. В качестве продуктивного горизонта выступает толща мелкозернистых песков мощностью ЗОметров, залегающая в интервале глубин 110-140метров. Куртамышский водоносный комплекс развит практически по всей площади р.Конды и может рассматриваться как безграничный в плане. На основании региональных данных ГИДЕК (2001г.) территория бассейна р.Конды относится к районам с модулем эксплуатационных ресурсов от 2,0 до 3,5 л/с на км2.

По состоянию на 01.07.2002 эксплутационные запасы подземных вод составляют 1,7 тыс.м7сут для действующего водозабора; 5,0 тыс.м7сут с учетом увеличения площадей.

Гидрохимические условия характеризуются как в разрезе, так и по площади развитием однотипных пресных гидрокарбонатных магний-кальциевых подземных вод, которые по основным показателям качества соответствуют действующим стандартам. Отклонения по содержанию железа, фтора и кремния могут быть устранены общепринятыми методами водоподготовки. Действующие на существующем водозаборе являются эффективными. В радиологическом и эпидемическом отношении воды безопасные.

Таким образом, Центральный водозаборный участок обладает прогнозными эксплуатационными ресурсами для покрытия полной потребности пгт Междуреченский. Подземные воды пригодны для хозяйственно-питьевого использования, но требуют перед подачей в разводящую сеть обезжелезивания, фторирования и десиликатизации.

Размеры зон санитарной охраны устанавливаются:

I	пояса - ЗОметров;

II	и III пояса - на основании отдельного проекта.
Генеральным    планом    предусматривается    резервирование

площадей для возможного расширения водозабора, с учетом развития селитебных территорий поселка в южном направлении.

Проектом принята кольцевая схема водоснабжения. Общая протяженность сетей водопровода - 69км. Разводящие сети и размещение пожарных гидрантов определяются на следующих стадиях проектирования.

9.2 Канализация

Сточные воды Центрального и Нового районов поступают на очистные ЛПДС «Конда» мощностью 800 м3/сут.

Жилые и общественные здания центрального района, не оборудованные канализацией, снабжены канализационными выгребами и дворовыми уборными, которые периодически очищаются с помощью спецмашин. Содержимое выгребов вывозится в специально оборудованный отстойник на полигоне бытовых отходов.

Железнодорожная станция «Устье - Аха» с прилегающим 'поселком имеет локальную централизованную систему канализации с канализационными сетями, насосной станцией и очистительными сооружениями производительностью 120 м3/сут., откуда обеззараженные стоки выпускаются в ближайшее болото. Технологическое состояние сооружений неудовлетворительное. Канализационные сети выполнены из чугунных труб диаметром 150 и 200мм, их общая протяженность на момент проектирования — 17,5км.

Проектом принята единая система канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые стоки от населения и загрязненные стоки от промпредприятий, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях предприятий. Стоки, поступающие от предприятий жилой зоны, также проходят локальную очистку: от гаражей-мастерских - в бензомаслоуловителях, от предприятий общественного питания - в жироуловителях, от больничного комплекса - в колодцах-дезинфекаторах.

Нормы водоотведения приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-05 с учетом технологических, санитарно-гигиенических и водоохранных требований.

Ввиду отсутствия данных по количеству стоков от промпредприятий, их количество принимается равным 15% от суммарного среднесуточного количества канализационных стоков населенного пункта.

Количество стоков, поступающих в систему канализации, приведены в таблице 7.2

Таблица 7.2.

| № | Наименование потребителей | Норма отведения, л/сутки | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | Расход, м3/сутки | Кол-во человек | Расход, м3/сутки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 300 | 3500 | 1050 |  |  |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и системой централизованного ГВС | 250 | 9000 | 2250 | 15000 | 3750 |
|  | Всего по жилому фонду |  |  | 3300 |  | 3750 |
| 3 | Предприятия |  |  | 424 |  | 619 |
| 4 | Неучтенные расходы |  |  | 373 |  | 437 |
| Итого |  |  | 4097 |  | 4806 |

Согласно проекту, площадка для канализационных очистных сооружений располагается в юго-восточной части проектируемой территории, на землях бывшего совхоза «Междуреченский», что дает возможность организации санитарно-защитнои зоны и осуществления выпуска очистных стоков в протоку Большая речка вниз по течению реки относительно расположения жилой зоны.

Сточные воды коллекторами и проектируемыми промежуточными насосными станциями подаются на ГНС (КНС-10), откуда по напорному коллектору поступают на проектируемые очистные сооружения. Существующие в настоящий момент очистные сооружения Железнодорожного района выводятся из эксплуатации, стоки от этого района также поступают на проектируемые КОС. Очистные сооружения ЛПДС «Конда», эксплуатируемые в настоящее время, остаются в эксплуатации, на них поступают канализационные стоки Нового района.

Положение проектируемой КОС относительно существующей промзоны позволит организовать подачу сточных вод от предприятий индивидуально, не нагружая поселковую систему канализации промостоками.

Мощность проектируемых очистных сооружений составит 5600м3 в сутки, протяженность сетей канализации - 20,6км, в том числе напорных - 6,9; самотечных - 12,9; выпуск - 0,8км. Канализационные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметрами 110-225мм.

9.3 Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение поселка осуществляется как централизованно, так и посредством местного (печного) отопления. На балансе МУП ТВК находится восемь котельных, обслуживающих селитебную территорию и частично коммунальные и промышленные предприятия. Еще девять котельных находятся на балансе промпредприятий и работают на покрытие их тепловых нагрузок. В ачестве теплоносителя большинство котельных используют нефть, котельная АО «Кондаремонт» и котельная больницы - дрова, станции '«Устье Аха» - каменный уголь. Характеристики мощностей основных котельных приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| № п/п | Наименование | Общая мощность, МВт | Подключенная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция «Устье Аха» | 3,4 | 0,573 |
| 2 | БКУ | 5,58 | 3,12 |
| 3 | ОИРП | 5,4 | 2,34 |
| 4 | ДКВР | 30,75 | 17,11 |
| 5 | Маяковского | 3,6 | 1,471 |

Проектное решение

Расчетная температура наружного воздуха в отопительный период - 39°С, продолжительность отопительного периода - 281 день. В качестве теплоносителя принята горячая вода с параметрами 95 -70°С.

Проектом предусматривается строительство новых котельных. Котельная в районе склада КЛПК (ориентировочная мощность 15МВт) обеспечит теплом район «Нефтяник». Котельная в районе базы ЖКХ по ул.Сибирской выполнит теплоснабжение центрального района. При этом из эксплуатации выводится котельная «Маяковского», без изменений сохраняются котельные ИРПа, АО «Кондаремонт», ЗАО «Междуреченскстрой», БПТОиК, больницы, «Кондинского торгового дома» и другие ведомственные котельные.

Общая мощность котельных на расчетный срок составит 121,8МВт.

9.4 Электроснабжение

Электроснабжение поселка осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является ПС 220/110/ЮкВ «Сотник», находящаяся к западу от поселка. Техническое состояние оборудования ПС удовлетворительное. В поселке расположена ПС 110/35/10 кВ «Юмас». От нее по двум фидерам осуществляется электроснабжение поселка и по самостоятельным фидерам станции Устье-Аха и района Железнодорожный, промзоны КЛПК.

Схема построения распределительных сетей ЮкВ в основном радиальная, что отрицательно сказывается на надежности электроснабжения. Трансформаторные подстанции 10/0,4кВ в жилой застройке в большинстве своем тупиковые. Часть ТП и воздушных линий по своему техническому состоянию не могут оставаться в эксплуатации и подлежат демонтажу. Опоры ВЛ-10кВ в основном деревянные с большой степенью загнивания древесины и подлежат демонтажу.

В проектных решениях учтены материалы «Генеральной схемы инженерного обеспечения п.Междуреченский Кондинского района» (ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго, 2002г.) и «Уралсельэнергопроект» (Екатеринбург, 1999г.). Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды составит 35,9 млн.кВт.час в год. Удельное электропотребление 2392 кВт.час в год.

Электроснабжение осуществляется от подстанции «Юмас» ПСЮО/35/10 кВ и подстанции «Сотник» 220/110/10 кВ (через РП-2). Это позволяет повысить уровень надежности и бесперебойности * электроснабжения поселка.

Электрические сети 10 кВ запроектированы по двухзвеньевой схеме: распределительные линии подключаются к РП, получающих питание от ПС. Часть распределительных линий подключается непосредственно к ПС «Юмас».

Введение в эксплуатацию распределительных подстанций РП-1, РП-2 позволит повысить надежность электроснабжения и более равномерно распределить нагрузки.

Распределительные сети ЮкВ запроектированы по петлевой схеме (с нормально разомкнутыми перемычками между смежными линиями) с элементами двухлучевой для ответственных потребителей. Проектом предусмотрен демонтаж ряда ТП и воздушных линий ЮкВ. Новые трансформаторные подстанции предусматриваются в кирпичном исполнении. На селитебной территории проектируется прокладка линий 10 кВ только в кабельном исполнении. В планируемой застройкой в районе крана 305 и существующего вертодрома, предполагается перенос устаревших В Л 10 кВ (в поселки Ягодный и Листвиничный) севернее к линии 35 кВ.

9.5	Газоснабжение

В настоящее время сетевое газоснабжение в поселке отсутствует.

Проектом предусматривается обслуживание малоэтажного индивидуального жилья от газобаллонных установок.

Среднегодовой расход газа на бытовые нужды для приготовления пищи составит 1815м3/год, с водонагревателями -2750м3/год.

На перспективу возможно рассмотрение строительства сетевого газопровода.

9.6	Телефонизация

Существующая АТС (производство Италии) имеет емкость 3343 номера. Мобильная связь обеспечивается ЗАО по телекоммуникациям «Сигнал».

Согласно нормам телефонных плотностей количество номеров устанавливается из расчета 300 номеров на 1000 жителей. На первую очередь требуемое количество номеров - 3600; на расчетный срок -4500. Таким образом, на первую очередь поселок практически полностью обеспечен телефонизацией. На расчетный срок предполагается проведение реконструкции существующей АТС.

10. Мероприятия по охране окружающей среды

Данным проектом предусмотрены:

-охрана атмосферного воздуха;

-охрана подземных и поверхностных вод;

-охрана почвенно-растительного покрова;

-улучшение санитарно-эпидемиологических условий;

-охрана окружающей среды от физических факторов (воздействия шума и электромагнитных излучений);

-озеленение территории;

-очистка территории, утилизация отходов.

10.1.Характеристика поселка Междуреченский как источника загрязнения окружающей среды.

Территория посёлка в проектных границах занимает 1850га.

Селитебная зона состоит из жилых кварталов, площадь которых колеблется от 1.20га до 5.36га, общественного центра, многочисленных объектов культурного и социально-бытового обслуживания.

Основная производственная зона находится в восточной части поселка. Здесь расположены производственные территории крупнейших предприятий поселка (ОАО «Междуреченскстрой», ООО КЛПК и др.).

Коммунально-складские предприятия также сосредоточены в районе основной промзонны и железнодорожных путей и служат своеобразным буфером между промышленной и жилой зонами.

К объектам, не соответствующим необходимым санитарным разрывам относится кладбище. В проекте предусмотрено закрытие существующего и размещение нового вЗкм к юго-востоку от поселка. Предусмотренное ранее (постановление Администрации от 18.03.1999г.) расширение существующего кладбища не соответствует санитарным нормам и требует корректировки (вариант размещения см.49-ПР-01-ГП.ПП лист 4).

10.2.Воздушный бассейн

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

-	продуктов сгорания топлива;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных
производств промышленных объектов;

- выхлопных газов автомобильного, авиационного, водного и
железнодорожного транспорта;

- испарений из емкостей для хранения химических веществ и
топлива;

- газообразных выделений свалок и полигонов захоронения
промышленных отходов;

- пыли с поверхности карьеров, отвалов, из узлов погрузки,
разгрузки и сортировки сыпучих строительных материалов, топлива,
зерна и т.п.

В результате перечисленных воздействий увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

Все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются неотъемлемой частью жизнедеятельности человека.

Ввиду отсутствия мониторинга за современным состоянием атмосферного воздуха оценка степени существующего загрязнения воздушного бассейна может быть выполнена косвенным методом.

Источники теплоснабжения посёлка — котельные, часть из которых расположены на территории коммунально-складской и производственной зон. Проектом предусматривается вывод из эксплуатации котельных, устаревших и несоответствующих требованиям санитарных норм. Их потребители подключаются к проектируемой котельной. Новая котельная разместится в районе складской площадки «ЬСЛПК», проектная мощность 15МВт. Топливом будут служить отходы лесопереработки. В большинстве сохраняемых действующих котельных источником тепла служит нефть.

В летний период вырабатываемое тепло расходуется только на горячее водоснабжение, в зимний период резко возрастает количество выбросов от сжигания топлива (сернистый ангидрид и окислы азота). Котельные имеют санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Уровень автомобилизации на расчетный срок составит 2430 единиц. Внешние связи осуществляются воздушным, водным и автотранспортом. Выхлопные трубы автомашин являются источниками выбросов в атмосферу окислов азота, серы, углерода, углеводородов. Для расчёта выбросов загрязняющих веществ учитываются наиболее распространённые типы легковых автомобилей:

-легковые автомобили производства СНГ, с рабочим объёмом двигателя 1,2-1,8л, карбюраторные;

-легковые автомобили иностранного производства, с рабочим объёмом двигателя 1,8-3,5л, дизельные.

Топливом является неэтилированный бензин и дизтопливо.

Сооружения железной дороги не оказывают негативного влияния на воздушный бассейн селитебной территории, в виду того, что находятся на достаточном расстоянии от жилой застройки. Проектом предлагается перенос вертодрома в район площадки КОС, что позволит избежать воздействия выхлопных газов от воздушного транспорта. Автодорога. Обеспечивающая внешние связи автодорога «Урай-Мортка-Тавда», отделяется санитарно-защитной полосой зеленых насаждений от жилой застройки. На участке, проходящем через район Железнодорожников необходимо устройство защитных экранов, ввиду 'невозможности обеспечения требуемых разрывов.

Существующий склад ГСМ расположен на расстоянии соответствующем санитарным нормам от территории жилой застройки.

Склады стройматериалов размещены на участках, удалённых от селитебной зоны.

Предложенные проектом мероприятия позволяют обеспечить нормативные ПДК на селитебной территории.

10.3. Поверхностные и подземные воды

Участок проектирования находится в центральной части Кондинского района. Поселок расположен на высоком правом берегу реки Конды (в районе впадения реки Ах), которая ограничивает поселок севера. Левый берег реки Конда равнинный, с множеством проток и озер. Рельеф поселка в целом - сложный, его территория пересечена оврагами, прибрежная зона требует проведения берегоукрепительных работ. В центральной части поселка наблюдается затруднение водоотвода, из-за необеспеченности минимально необходимых уклонов.

Ноль графика водопоста на реке Конда в поселке 35.00. Уровни максимальные годовые: 1% - 41.94; 2% - 41.60; 5% - 41.0-; 10% - 40.50. уровень ледостава максимальный - 39.43; минимальный 35.56.

Среднегодовое количество осадков 535мм.

Проектом предусмотрено берегоукрепление. Застройка на затопляемых территориях не планируется.

Основным источником загрязнения поверхностных и подземных вод являются несанкционированные постройки без централизованной канализации.

Система канализации раздельная, канализационные стоки от жилого сектора и промпредприятий сбрасываются в КОС.

10.4. Почвы и растительность

В зависимости от генетического строения почвенного профиля, характера и степени увлажнения лесорастительных условий все почвы, встречающиеся на проектируемой территории, можно подразделить на группы:

-супесчаные, суглинистые.

-подзолистые, песчаные;

-в поймах иллювиальные отложения.

Основные источники загрязнения почв:

-в местах размещения ГСМ при снеготаянии и во время паводков происходит загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами;

-выброс загрязняющих веществ котельными (сернистый ангидрид и окислы азота) является антропогенным фактором, оказывающим негативное влияние на наземные экосистемы;

-в границах исследуемого района значительны территории с нарушенным рельефом: пустыри, овраги, раскорчёвки;

-вред почве наносит загрязнение различными отходами строительного производства. Неорганизованное передвижение строительной техники в обход существующих дорог уничтожает почвенный и растительный покров, на временных дорогах образуются очаги эрозии;

-источником	техногенной	опасности         являются

несанкционированные свалки отходов всех видов.

Должна быть выполнена специальная работа по их возможному использованию с учётом степени токсичности, агрегатного состояния;

При организации строительных площадок не всегда выполняется требование по сохранению верхнего плодородного слоя почвы, который должен быть снят и складирован в специально отведенных местах с последующим использованием при благоустройстве уже застроенных территорий.

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Почва - наиболее устойчивый природный элемент. Ее устойчивость к промышленному загрязнению зависит от способности аккумулировать и переводить в связные нетоксичные формы элементы и вещества промышленных загрязнений.

Почвы исследуемой территории в основном обладают низкой аккумулирующей способностью. Высокой способностью накапливать загрязнители характеризуются болота. Они обладают высокой устойчивостью к загрязнению.

Территория посёлка залесена хвойными породами деревьев. В менее дренируемых территориях к ним подмешиваются береза и осина.

10.5	Охрана   окружающей   среды   от   физических   факторов
(воздействия шума и электромагнитных излучений).

Основными источниками шума являются транспортные средства: малая авиация, железная дорога, автомобили, а так же места перегрузки. Проектом предусмотрено размещение вертодрома и грузового порта на необходимых нормативных расстояниях от жилой застройки. Автодороги, железнодорожные пути и сооружения отделяются от селитебных территорий санитарно-защитным озеленением. Учитывая невозможность создания зеленой полосы в южной части Железнодорожного района, предлагается устройство защитного экрана, снижающего не только уровень шума, но и негативное влияние выхлопных газов.

Специальных мероприятий по защите населения не электро-магниного излучения не планируется. ПРТО размещаются с учетом предотвращения создания на открытой территории и в зданиях интенсивности ЭМИ РЧ, превышающей предельно допустимые значения. На все объекты (за исключением ПРТО узла связи на ул.Толстого) составлены Санитарные паспорта, отражающие допустимым нормативным значениям.

10.6	Градостроительные    мероприятия,    направленные    на
улучшение окружающей среды.

Так как, основные источники вредных выбросов в атмосферу являются объектами жизнеобеспечения посёлка, требуется проведение ряда мероприятий по снижению их вредного влияния.

В процессе реализации проекта, по мере освоения новых объемов индивидуальной усадебной застройки необходимо обязательное соблюдение ширины санитарно-защитной зон. Озелененная территория СЗЗ обеспечит экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повысит комфортность микроклимата.

Для снижения вредного влияния автомагистралей необходимо строгое соблюдение санитарных разрывов, которые имеют режим санитарно-защитной зоны.

Обязательно соблюдение других линий градостроительного регулирования («красная» линия, линия регулирования застройки), которые отделяют территорию улично-дорожной сети от жилой застройки.

Как оздоровительное мероприятие может быть рекомендован перевод автотранспорта на газовое и дизельное топливо и систематический контроль за состоянием автопарка.

Уменьшение выбросов от котельных может быть достигнуто путём установки соответствующих фильтров; увеличением высоты труб для обеспечения условий рассеивания вредных веществ в атмосфере.

Проблема защиты водных ресурсов может быть осуществлена за счет следующих основных мероприятий:

1. Соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной полосе.

В водоохраной зоне запрещается:

-применение ядохимикатов;

-использование навозных стоков для удобрений;

-складирование мусора и отходов производства;

-вырубка лесов;

-стоянка, мойка и ремонт автотранспорта.

В пределах прибрежной полосы, кроме вышеперечисленного запрещается:

-распашка земель;

-выпас и организация летних лагерей скота;

-установка палаточных городков.

2.	Организация зоны санитарной охраны подземных источников
водоснабжения в составе трёх поясов.

3.	Реконструкция общепоселковой централизованной системы
хозяйственно-бытовой канализации с транспортировкой стоков на КОС.

4.	Усовершенствование   поселковой   системы   хозяйственно-
бытовой канализации:

-стоки от гаражей и мастерских перед поступлением в общепоселковую сеть должны предварительно очищаться в бензомаслоуловителях;

-стоки от предприятий общественного питания должны проходить через жироуловители;

-сброс поверхностных ливневых и талых вод на рельеф необходимо производить только после очистки в локальных очистных сооружениях, размещаемых в конечных точках системы водоотвода.

Охрана почвенно-растительного покрова осуществляется путем организации системы удаления мусора, его обработки и обеззараживания.

Должна предусматриваться обязательная уборка и поливка улиц в летний период, а в зимний - уборка снега с выводом его за пределы поселка в снегоотвал.

Обязательными являются противоклещевые мероприятия в местах работы и отдыха, расположенных в лесной зоне.

В значительной степени на состояние окружающей среды влияет формирование единой системы зеленых насаждений.

Качественное покрытие улиц и озеленение резко снижают уровень шума.

В плане озеленения проектом предусмотрено:

-устройство санитарно-защитного озеленения вдоль ул.Сибирской, промзоны, нефтепровода на юго-западе поселка;

-озеленение благоустраиваемых улиц;

-увеличение озелененных территорий общего пользования;

-сохранение лесных массивов на западе, севере и юге посёлка, на западе Железнодорожного района.

10.7 Санитарная очистка

Важнейшей проблемой благоустройства населенного пункта является организация санитарной очистки территории.

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 года № 152 рекомендует разрабатывать генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов с целью совершенствования систем инженерных инфраструктур, улучшения санитарного и экологического благополучия населения.

В настоящее время санкционированная усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов отсутствует. Действующий карьер под размещение ТБО площадью 17га не соответствует природоохранным нормативам и подлежит закрытию и рекультивации.

Настоящим проектом предусмотрена плановая очистка территории поселка с удалением и обезвреживанием мусора и других твёрдых бытовых отходов.

Требование современного удаления отходов сопряжено с определением нормы накопления домового мусора, расчетом потребляемого количества транспортных средств, выбора типа и мощности сооружений для обезвреживания.

Норма накопления домового мусора учитывает:

-накапливаемые в жилых зданиях, учреждениях и предприятиях общественного питания и культурного назначения;

-отходы отопительных устройств;

-крупные предметы домашнего обихода.

Плотность бытовых отходов меняется по сезонам и зависит от влажности. Самая большая плотность бытовых отходов наблюдается осенью, с повышением доли пищевых отходов.

Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов принимается в размере 5% в составе приведенных значений ТБО (отдельная утилизация).

Пищевые отходы включаются тоже в общую норму и составляют ориентировочно ЗО кг.чел/год.

Данные по нормативному накоплению бытовых отходов от всех источников на расчетный срок представлены в таблице 10.6.

Таблица 10.6.

| № п/п | Виды отходов | Расчетное население (чел.) | Норма накопления бытовых отходов(кг чел/год) | Годовое накопление на расчетный срок (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество твердого бытового мусора с учетом общественных зданий | 15000 | 280 | 4200 |
|  | в том числе крупногабаритные отходы | 15000 | 14 | 210 |
| 2. | Смет с твердых покрытий улиц, площадей, парков | 15000 | 10 | 150 |
|  | Всего: | - | 4560 |
|  | Итого с 10% неучтенных накоплений | - | 5016 |

Общее количество мусора составит 5016 тонн в год

Учитывая перспективный план застройки посёлка, освоение новых территорий под жилую застройку, увеличение комфортности проживания предлагается на расчетный срок применение раздельной системы сбора пищевых отходов и вторичного сырья (макулатуры, цветных металлов и др.).

При использовании этой схемы количество вывозимых пищевых отходов снижается на 8-13кг чел./год, вторичного сырья - на 20кг чел./год.

Сбор твердых бытовых отходов домовладений начинается в квартирах, далее мусор выносится в баки или контейнеры, установленные на площадках для временного хранения отбросов. Контейнеры должны быть снабжены исправными крышками для исключения разноса мусора ветром и защиты от мелких животных и мух.

Всего для работы по предлагаемой схеме потребуется:

-металлических контейнеров - 80% от объема отходов,

-переносные металлические баки - 20% от объема отходов.

Для транспортировки отходов на расчетный срок потребуется 1 единица спецтехники.

Периодичность вывоза устанавливается исходя из условия наиболее эффективного использования контейнеров по соглашению с санитарной эпидемиологической станцией.

Удаление мусора следует производить по маршрутным графикам, комплексно по всем домовладениям, учреждениям и организациям.

Для размещения нового полигона ТБО отведен участок в Зкм к юго-востоку от поселка. Разработан проект полигона площадью 28га, на срок эксплуатации 20 лет, общее накопление отходов 428968м3.

Обезвреживание на полигоне является одним из самых экономичных методов. При соблюдении специальных технологических и санитарных правил полностью обеспечивается охрана окружающей среды.

На полигоне разрешается обезвреживать:

-бытовой мусор от жилых кварталов, культурно-бытовых и административных учреждений;

-уличный смет;

-неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание: тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов; трупов животных; -жидких отходов; крупногабаритных отходов.

Эти отходы должны складироваться, обезвреживаться, или ликвидироваться отдельно на специальных сооружениях. Размещение скотомогильника планируется возле полигона ТБО.

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, представляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме. При этом должна быть выполнена специальная работа по их использованию, которая включает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, возможных путей переработки.

В обязательном порядке должен быть разработан проект нормативов образования и лимитов размещения отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, изготовлены паспорта по классам опасности отходов.

На зимний период во временное пользование требуется отводить территорию под снегосвалку, а так же организовать площадки для хранения песка.

11 Инженерно - технические мероприятия по гражданской обороне

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций данным проектом рассматриваются в соответствии с нормативными документами:

-СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

-СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

-ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения» и др.

Данный населенный пункт категорированным объектом по ГО не является, расположен вне зон активного заражения (загрязнения), территория пригодна для жизнедеятельности населения.

Источником ЧС техногенного характера могут быть:

-вероятные аварийные ситуации на транспортных магистралях;

-возможные аварии при транспортировке сырья по нефтегазопроводам, которые могут привести к возникновению поражающих факторов;

-возможен вариант ЧС при авиакатастрофе в связи с непосредственной близостью вертодрома;

-обязательно должен учитываться в современных условиях вариант ЧС как следствие диверсии.

С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемый район является пригодным для строительства в основном без применения инженерной подготовки.

Из физико-геологических явлений на значительной территории наблюдается оврагообразование, обводненность и заболачивание, на некоторых территориях - эрозионное выветривание.

Территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнения норм проектирования, установленных СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

Опасных природных процессы: оползни, сели, карст, ураганы, смерчи, требующих защитных мер не наблюдается. Уровень природного риска на территории объекта градостроительной деятельности невысок. Поэтому при строительстве не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Чрезвычайные ситуации могут быть вызваны климатическими воздействиями.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Тюменской области являются:

-грозы;

-сильные морозы;

-ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

-снегопады, превышающие 20 см за 24 часа;

-град с диаметром частиц более 20 мм;

-гололёд;

-сильные ветры со скоростью более 20 м/с.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций климатического характера приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| № п/п | Источники ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| 2. | Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3. | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4. | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5. | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 11.1, не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но могут нанести колоссальный ущерб зданиям, сооружениям, установленному в них оборудованию. Характеристика влияния ветрового давления на строительные сооружения (жилые здания) представлена в таблице 11.2.

Таблица 11.2.

| № п/п | Степень разрушения | Скорость ветра (м/с), приводящая к разрушениям малоэтажных кирпичных зданий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Слабая | 20-25 |
| 2. | Средняя | 25-40 |
| 3. | Сильная | 40-60 |
| 4. | Полная | больше 60 |

В рабочих проектах должны быть предусмотрены грамотные технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений, они должны полностью удовлетворять требованиям для данного климатического района строительства.

Оповещение об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного районной администрации по запроектированной радиотрансляционной сети.

Инженерно-технические мероприятия ГОЧС должны быть направлены на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

11.2. Обеспечение пожарной безопасности.

Противопожарные разрывы между проектируемыми зданиями, сооружениями удовлетворяют требованиям приложения 1 СНиП 2.07.01-89*(2000). Ко всем зданиям предусмотрены подъезды с твердым покрытием, которые пригодны для проезда противопожарной техники.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов (размещение определяется на стадии рабочего проектирования) пожарной частью на 4 автомашины, расположенной непосредственно на селитебной территории. Трехкилометровый радиус доступности соблюдается для всех зданий за исключением нескольких жилых домов Железнодорожного района. Тушение возгораний в этом районе предусмотрено подразделением железной дороги.

Конструктивно-планировочные решения проектируемых зданий должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из помещений в соответствии со СНиП 2.01.02-85 (1991) СНиП 21-01-97 «Противопожарные нормы» и СНиП 2.07.01-89 (2001) «Общественные здания». В подвальных этажах зданий не должно предусматриваться помещений, в которых перерабатываются или хранятся горючие газы, жидкости и легковоспламеняющиеся материалы.

11.3.	Противорадоновая защита.

При проектировании и строительстве зданий необходимо:

-применять ограждающие конструкции, эффективно препятствующие проникновению радона из грунтов;

-предусматривать герметизацию стыков всех инженерных сетей при вводе в здания;

-применять строительные материалы, соответствующие требованиям радиационной безопасности;

-осуществлять радиационный контроль строительных материалов и оборудования, используемых в зданиях.

11.4.	Расчет потребной мощности ПРУ.

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Расчетное население - 15000 человек

-число укрываемых - 15000x0,85=12750 (чел.) (коэфф. 0,85 - по нормативным документам)

-площадь на одного укрываемого - 0,5м2;

-площадь для хранения одежды - 0,07м2.

Потребная площадь ПРУ на расчетный срок составит:

(0,5+0,07)х12750-7267м2

Площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, которые в особый период переводятся в режим укрытий, предусматриваются следующие мероприятия:

-проверяются системы жизнеобеспечения зданий (вентиляция, водоснабжение и отключающие устройства);

-у входов в помещение ПРУ установить сигналы «Вход»;

-расчищаются подходы к укрытиям;

-для повышения защитных свойств укрытий от ионизирующего излучения оконные проймы в стенах заделываются мешками с грунтом;

-у наружных стен первых этажей устраиваются пристенные экраны из мешков с грунтом на высоту 1,7 м от отметки пола;

-по периметру дверного полотна на входе устанавливаются уплотняющие прокладки из резины;

-перед входом предусматривается место для предварительной дезактивации загрязненной одежды;

-обязательная организация медпункта или процедурно-перевязочной комнаты.

В масштабе посёлка обязательно проведение следующих мероприятий:

-все существующие скважины и резервуары чистой воды должны быть герметизированы;

-в зданиях магазинов, столовой предусмотреть герметизацию помещений для хранения 3-х кратного (по мирному времени) запаса продуктов.

При эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений, и необходимые условия для пребывания людей в защитных сооружениях, как в чрезвычайных ситуациях мирного времени, так и в военное время.

11.5. Организационные мероприятия по предупреждению и снижению уровня негативных последствий чрезвычайных ситуаций.

На основании закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

-планировать и осуществлять необходимые мероприятия по защите людей и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения в ЧС;

-обучение населения способам защиты и действиям в составе гражданских формирований;

-создание объектовых систем оповещения ОЧС;

-проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

-снабжение населения средствами индивидуальной защиты.

При химическом заражении предлагается использовать фильтрующий противогаз ГП-7 (ГП-7В) в комплекте с дополнительным патроном по виду АХОВ.

-организация санитарной обработки населения при выходе из зоны ЧС;

-обязательным мероприятием является организация химической разведки и радиационного контроля.

Для химической разведки использовать прибор СПР-97 или индикатор внешнего гамма-излучения «Белла», предназначенные для измерения уровня гамма-радиации и радиоактивного заражения местности и объектов, для измерения мощности эквивалентной и экспозиционной доз фотонного излучения использовать дозиметр ДБГ-06Т.

Организация медицинского обеспечения, которое осуществляется силами санитарной дружины, формирований по ГОЧС и лечебными учреждениями.

Обеспечение рабочих и служащих, находящихся на ликвидации аварии, медицинскими средствами индивидуальной защиты осуществляется за счет собственных запасов предприятий, лечебных заведений, аптек.

-разработка комплекса мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС в безопасные районы.

Сеть поселковых улиц и дорог развита хорошо и достаточна для осуществления эвакуационных мероприятий.

Возможна организация быстрых и безопасных транспортных связей всех функциональных зон посёлка, связь с близлежащими населенными пунктами, с объектами внешнего транспорта и автодорогами общей сети района.

Планами Управления по делам ГОЧС Ханты-Мансийского национального округа определяются места размещения сборных эвакопунктов, ПУСО, районы эвакуации и маршруты к ним. Радиусы доступности с сборным эвакуационным пунктам не должны превышать 500метров.

На предприятиях, в учреждениях посёлка должны в полном объеме проводиться мероприятия, направленные на выполнение задач ГО, независимо от их организационно-правовых форм.

В масштабах района могут быть рекомендованы следующие современные организационные мероприятия:

-создание центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями;

-организация единой дежурно-диспетчерской службы;

-создание блочно-модульной системы мониторинга риска эксплуатации потенциально-опасных объектов;

-организация районной службы «Спасение» с целью оказания экстренной помощи населению в нештатных ситуациях.

12. Основные технико-экономические показатели генерального плана пгт Междуреченский

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.2006 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га м /чел | 1350 1194 | 1850,0 1233 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Селитебная территория | га/% | 832,1/61,7 | 1242/67,1 |
|  | -жилая застройка | га / % | 530,2/39,3 | 670,2/36,3 |
|  | -резервные территории | га / % | _ | 89,3/4,8 |
|  | -общественно-деловые и спортивно-досуговые территории | га/% | 24,1/1,8 | 87,6/4,7 |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га/% | 101,6/7,6 | 123,8/6,7 |
|  | -улицы и площади (в красных линиях), автостоянки, дороги | га/% | 120,1/8,9 | 191,2/10,3 |
|  | -территории коммунальных объектов | га/% | 46,8/3,4 | 62,8/3,4 |
|  | Прочие территории в пределах селитьбы: | га / % | 10,1/0,7 | 18,0/0,1 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность | чел. | 11300 | 15000 |
| 2.2. | Численность занятого населения | чел. | 4820 | 6600 |
|  | в том числе: - в материальной сфере - в сфере обслуживания | чел. чел. | 2800 2020 | 3300 3300 |
| 2.3. | Группа несамодеятельного населения | чел. | 6480 | 8400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс.м | 165,91 | 300,0 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: -секционная застройка -усадебная застройка | тыс.м 2 тыс.м | 62,93 102,98 | 141,7 158,3 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда | тыс.м | 24,57 |  |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | 2 ТЫС.М | - | 141,34 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство | тыс.м | - | 159,66 |
| 3.6. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | "f м /чел. | н.д. | 20,2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 588 | 2100 |
| 4.2. | Общеобразовательная школа | мест | 1234 | 1874 |
| 4.3. | Медицинские учреждения | объект | 2 | 3 |
| 4.4. | Клубы и дома культуры | место | 782 | 1900 |
| 4.5. | Магазины: продовольственных товаров непродовольственных товаров | м2 торгов, площади | н.д. н.д. | 1500 2700 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания | Мест | 206 | 600 |
| 4.7. | Рыночный комплекс | м2 торгов. площади | - | 10000 |
| 4.8. | Комбинат бытового обслуживания | объект | - | 3 |
| 4.9. | Дом творчества учащихся | объект | 1 | 2 |
| 4.10 | Баня, прачечная | объект | 1 | 2 |
| 4.11 | Гостиница | мест | 52 | 180 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 56,6 | 68,3 |
| 5.2. | Площадь уличной сети в красных линиях | га | 120,1 | 134,2 |
| 5.3. | Ёмкость временных автостоянок | маш/мест | - | 6,75 |
| 5.4. | Площадь территории индивидуальных гаражей | га |  | 5,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территорий |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Среднесуточное потребление: - хозяйственно-бытовые нужды | тыс.м3 су т. | - | 5,0 |
| 6.2. | Канализация | тыс.м^ сут. |  | 4,8 |
| 6.2.1. | Количество стоков централизованной системы канализации | м3/сут |  | 0,70 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии (в год) (без расчета промпредприятий) | млн. кВт |  | 35,9 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Расход тепла | Гкал час |  | 121,8 |
| 6.5. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.5.1. | Объем бытовых отходов (годовой) | тонн | - | 5016 |
| 6.5.2. | Усовершенствованные полигоны | единиц га | - | 1 28 |